ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

Solution d.o.o., Mila Cipre 4, 23000 Zadar

MBS 110069833, OIB 33960513722

za obavljanje djelatnosti 	sakupljanja (uključujući postupke interventnog sakupljanja i skladištenja R13), pripreme za ponovnu uporabu, mehaničke obrade/oporabe postupkom R12 te djelatnost oporabe postupkom R3 .

na lokaciji gospodarenja otpadom: čest. br. 407/21. zk. ul. 474, k.o. Briševo, Murvica, Mazije bb

Nositelj izrade:                  SANJA KOZULIĆ, mag. ing. aeidf.

Mjesto i datum izrade:      Zagreb, lipanj 2017. godine ____

Verzija:                                 2_____           ____________

Dozvola za gospodarenje otpadom:

| KLASA: | naziv tijela koje izdaje dozvolu M.P. |
| --- | --- |
| URBROJ: |  |
| DATUM: |  |
| PRIMJERAK ELABORATA: / |  |

KAZALO

I.	Podaci o izrađivaču, podnositelju zahtjeva i lokaciji gospodarenja otpadom	3

II.	Popis postupaka gospodarenja otpadom, pripadajućih tehnoloških procesa, vrsta i količina otpada		 		5

Tablica 1. Postupci i tehnološki procesi gospodarenja otpadom	5

Tablica 2. Popis vrsta i količina neopasnog otpada	5

Tablica 3. Dopuštena količina otpada	21

III.	Uvjeti za obavljanje postupka gospodarenja otpadom	25

Tablica 5.1. Opći uvjeti za obavljanje postupka gospodarenja otpadom	25

IV.	Tehnološki procesi	34

a) METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA	34

i. Tehnološki proces 1 – Tablica 6.1.	34

ii. Tehnološki proces 2 – Tablica 6.2.	41

iii. Tehnološki proces 3 – Tablica 6.3.	47

iv. Tehnološki proces 4 – Tablica 6.4.	50

v. Tehnološki proces 5 – Tablica 6.5.	52

v. Tehnološki proces 5 – Tablica 6.5.	59

b) OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA	64

Tablica 4.	65

V.	Nacrt prostornog razmještaja tehnoloških procesa	66

VI.	Sheme tehnoloških procesa	67

VII.	Mjere nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupka za koje je izdana dozvola	68

VIII.	Izračuni	69

Prilog 1 Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstava Hrvatske komore inženjera građevinarstva	70

Prilog 2 Preslika o obveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti nositelja izrade elaborata	73

# Podaci o izrađivaču, podnositelju zahtjeva i lokaciji gospodarenja otpadom

NOSITELJ IZRADE ELABORATA

| IME I PREZIME | SANJA KOZULIĆ |
| --- | --- |
| OIB | 83924021649 |
| ZVANJE I STRUČNA SPREMA | mag. ing. aeidf. |
| NAZIV KOMORE | Hrvatska komora inženjera građevinarstva |
| TELEFON | +385 (1) 6114 867 | E-POŠTA | sanja.kozulic@dvokut-ecro.hr |
| MOBITEL | +385 (0) 98 542 878 | TELEFAKS | +385 (1) 6155 875 |

SURADNICI NOSITELJA IZRADE ELABORATA

| IME I PREZIME | IGOR ANIĆ |
| --- | --- |
| OIB | 54927941486 |
| ZVANJE I STRUČNA SPREMA | dipl. ing. geotehnike; univ. spec. oecoing. |
| TELEFON | +385(1)6114 867 | E-POŠTA | igor.anic@dvokut-ecro.hr |
| MOBITEL | +385(91)3069 700 | TELEFAKS | +385(1)6155 875 |

| IME I PREZIME | IMELDA PAVELIĆ |
| --- | --- |
| OIB | 17513254308 |
| ZVANJE I STRUČNA SPREMA | mag. ing. agr., univ. spec. oecoing. |
| TELEFON | +385(1)6114 867 | E-POŠTA | imelda.pavelic@dvokut-ecro.hr |
| MOBITEL |  | TELEFAKS | +385(1)6155 875 |

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA ZA ISHOĐENJE DOZVOLE

| Tvrtka | Solution d.o.o. |
| --- | --- |
| skraćena tvrtka | Solution d.o.o. |
| MBO/MBS | 110069833 | OIB | 33960513722 |
|  |  | obrtnica | - |
| SJEDIŠTE |
| Mjesto | Zadar | broj pošte | 23000 |
| ulica i broj | Mila Cipre 4 | županija | Zadarska |
| Telefon | - | e-pošta | solution@solution.hr |
| Mobitel | 098/9832899 | telefaks | - |

LOKACIJA GOSPODARENJA OTPADOM

| MJESTO | Zadar | BROJ POŠTE | 23000 |
| --- | --- | --- | --- |
| ULICA I BROJ | Mazije bb, Murvica | ŽUPANIJA | Zadarska |
| PODACI IZ KATASTRA |
| K. O. | Briševo |
| K. Č. BR. | 407/21 |
| PODACI IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ODJELA |
| K.O. ZK.UL.BR | Briševo, 474 |
| ZK. Č. BR. | 407/21 |

Opis lokacije:

Tvrtka Solution d.o.o. koristi poslovni prostor za privremeno skladištenje neopasnog proizvodnog otpada na lokaciji k.č. 407/21 k.o. Briševo u Murvici (općina Poličnik). Skladište (hala ukupne površine 400 m2) se koristi temeljem ugovora o zakupu.

Predmetna lokacija smještena je u zoni proizvodno poslovne namjene i posjeduje građevinsku dozvolu.

Skladište je izgrađeno temeljem glavnog projekta tvrtke Ambijent SM d.o.o. Zadar. U okviru glavnog projekta izrađen je i projekt odvodnje onečišćenih voda koje nastaju prilikom čišćenja hale. Ugrađen je separator ulja CO1 1 L/S ZP ukupnog volumena 605 l, kojim se odstranjuje eventualna zamašćenja iz otpadnih voda.

Skladište ima ugrađena vrata sa zapadne strane, kroz koja se vrši doprema i istovar otpada. Kamioni direktno dolaze na lokaciju i istovaruju otpad. Prostor je u cijelosti natkriven, a lokacija je ograđena.

Skladište je opremljeno protupožarnim aparatom te hidrantom s tekućom vodom. Protupožarni aparat je SV 6007 M, 9 kg, marke Swift i koji je uredno atestiran.

# Popis postupaka gospodarenja otpadom, pripadajućih tehnoloških procesa, vrsta i količina otpada

## Tablica 1. Postupci i tehnološki procesi gospodarenja otpadom

| br. | OZNAKA POSTUPKA | OZNAKA PROCESA | NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA | KAPACITET PROCESA | JEDINICA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | S i IS | P1 | Prikupljanje otpada | ∞ | - |
|  |  | P2 | Prihvat otpada | 17500 | t/god |
| 3. | PU | P3 | Priprema za ponovnu uporabu | 1000 | t/god |
| 4. | R3 | P4 | Recikliranje/obnavljanje otpadnih organskih tvari koje se ne koriste kao otapala | 10000 | t/god |
| 5. | R12 | P5 | Razmjena otpada radi primjene bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1—R11 | 15500 | t/god |
| 6. | R13 | P6 | Skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupka oporabe navedenim pod R1-R12 | 2025 | m³ |

## Tablica 2. Popis vrsta i količina neopasnog otpada

| br. | k. b. | KOLIČINA (t/god) | POSTUPAK | k.b. NASTAJE/ PREOSTAJE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S | IS | PU | PP | R | D |  |
| 1. | 02 01 03 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 02 01 03 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 02 01 03 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 3 |  | 02 01 03 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 07, 19 12 10, 19 12 12 |
|  |  | 10500 |  |  |  |  | 13 |  | 02 01 03 |
| 2. | 02 01 04 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 02 01 04 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 02 01 04 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 02 01 04 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 10, 19 12 04, 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 02 01 04 |
| 3. | 02 01 07 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 02 01 07 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 02 01 07 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 3 |  | 02 01 07 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 02 01 07 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 02 01 07 |
| 4. | 02 01 10 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 02 01 10 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 02 01 10 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 02 01 10 |
|  |  | 5000 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 02, 19 12 03 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 02 01 10 |
| 5. | 02 02 03 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 02 02 03 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 02 02 03 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 02 02 03 |
| 6. | 02 03 04 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 02 03 04 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 02 03 04 |
|  |  | 2000 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 02 03 04 |
| 7. | 02 05 01 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 02 05 01 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 02 05 01 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 02 05 01 |
| 8. | 02 06 01 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 02 06 01 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 02 06 01 |
|  |  | 7500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 02 06 01 |
| 9. | 02 07 01 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 02 07 01 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 02 07 01 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 02 07 01 |
| 10. | 02 07 04 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 02 07 04 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 02 07 04 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 02 07 04 |
| 11. | 03 01 01 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 03 01 01 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 03 01 01 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 07, 19 12 10 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 03 01 01 |
| 12. | 03 01 05 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 03 01 05 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 03 01 05 |
|  |  | 10000 |  |  |  |  | 3 |  | 03 01 05 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 07, 19 12 10, 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 03 01 05 |
| 13. | 03 03 01 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 03 03 01 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 03 03 01 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 07, 19 12 10 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 03 03 01 |
| 14. | 03 03 07 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 03 03 07 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 03 03 07 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 03 03 07 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 03 03 07 |
| 15. | 03 03 08 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 03 03 08 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 03 03 08 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 01, 19 12 10, 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 03 03 08 |
| 16. | 04 01 09 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 04 01 09 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 04 01 09 |
|  |  | 10500 |  |  |  |  | 13 |  | 04 01 09 |
| 17. | 04 02 09 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 04 02 09 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 04 02 09 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 04 02 09 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 08, 19 12 10, 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 04 02 09 |
| 18. | 04 02 21 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 04 02 21 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 04 02 21 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 04 02 21 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 08, 19 12 10 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 04 02 21 |
| 19. | 04 02 22 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 04 02 22 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 04 02 22 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 04 02 22 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 08, 19 12 10 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 04 02 22 |
| 20. | 06 13 03 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 06 13 03 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 06 13 03 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 06 13 03 |
| 21. | 07 02 13 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 07 02 13 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 07 02 13 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 07 02 13 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 04, 19 12 10, 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 07 02 13 |
| 22. | 07 05 14 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 07 05 14 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 07 05 14 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 12 |
|  |  | 10500 |  |  |  |  | 13 |  | 07 05 14 |
| 23. | 08 01 12 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 08 01 12 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 08 01 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 08 01 12 |
| 24. | 08 01 18 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 08 01 18 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 08 01 18 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 08 01 18 |
| 25. | 08 03 18 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 08 03 18 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 08 03 18 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 08 03 18 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 08 03 18 |
| 26. | 08 04 10 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 20 01 02 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 20 01 02 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 20 01 02 |
| 27. | 09 01 10 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 09 01 10 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 09 01 10 |
|  |  | 10500 |  |  |  |  | 13 |  | 09 01 10 |
| 28. | 10 01 01 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 10 01 01 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 10 01 01 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 10 01 01 |
| 29. | 10 01 02 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 10 01 02 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 10 01 02 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 10 01 02 |
| 30. | 10 01 03 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 10 01 03 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 10 01 03 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 10 01 03 |
| 31. | 10 01 15 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 10 01 15 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 10 01 15 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 10 01 15 |
| 32. | 10 01 19 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 10 01 19 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 10 01 19 |
|  |  | 10500 |  |  |  |  | 13 |  | 10 01 19 |
| 33. | 10 01 24 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 10 01 24 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 10 01 24 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 10 01 24 |
| 34. | 10 11 12 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 10 11 12 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 10 11 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 10 11 12 |
| 35. | 10 12 06 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 10 12 06 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 10 12 06 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 10 12 06 |
|  |  | 37500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 07, 19 12 10 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 10 12 06 |
| 36. | 10 12 08 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 10 12 08 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 10 12 08 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 10 12 08 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 09, 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 10 12 08 |
| 37. | 10 13 14 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 10 13 14 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 10 13 14 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 10 13 14 |
| 38. | 11 05 01 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 11 05 01 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 11 05 01 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 03, 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 11 05 01 |
| 39. | 12 01 01 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 12 01 01 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 12 01 01 |
|  |  | 1000 |  |  |  | X |  |  | 12 01 01 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 02, 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 12 01 01 |
| 40. | 12 01 03 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 12 01 03 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 12 01 03 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 02, 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 12 01 03 |
| 41. | 12 01 03 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 12 01 03 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 12 01 03 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 12, 19 12 03 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 12 01 03 |
| 42. | 12 01 05 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 12 01 05 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 12 01 05 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 10 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 12 01 05 |
| 43. | 12 01 21 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 12 01 21 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 12 01 21 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 12 01 21 |
| 44. | 15 01 01 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 15 01 01 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 15 01 01 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 15 01 01 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 01, 19 12 10 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 15 01 01 |
| 45. | 15 01 02 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 15 01 02 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 15 01 02 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 15 01 02 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 04, 19 12 10, 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 15 01 02 |
| 46. | 15 01 03 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 15 01 03 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 15 01 03 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 15 01 03 |
|  |  | 15000 |  |  |  |  | 3 |  | 15 01 03 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 02, 19 12 03, 19 12 07, 19 12 10, 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 15 01 03 |
| 47. | 10 01 04 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 10 01 04 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 10 01 04 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 10 01 04 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 02, 19 12 03 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 10 01 04 |
| 48. | 15 01 05 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 15 01 05 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 15 01 05 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 15 01 05 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 02, 19 12 03, 19 12 10, 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 15 01 05 |
| 49. | 15 01 06 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 15 01 06 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 15 01 06 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 15 01 06 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 08, 19 12 10, 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 15 01 06 |
| 50. | 15 01 07 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 15 01 07 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 15 01 07 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 15 01 07 |
|  |  | 10500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 05, 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 15 01 07 |
| 51. | 15 01 09 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 15 01 09 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 15 01 09 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 15 01 09 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 08,19 12 10,19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 15 01 09 |
| 52. | 15 02 03 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 15 02 03 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 15 02 03 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 15 02 03 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 08,19 12 10,19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 15 02 03 |
| 53. | 16 01 03 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 16 01 03 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 16 01 03 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  | 12 |  | 19 12 02, 19 12 04, 19 12 10, 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 16 01 03 |
| 54. | 16 01 06 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 16 01 06 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 16 01 06 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 16 01 06 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 10, 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 16 01 06 |
| 55. | 16 01 17 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 16 01 17 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 16 01 17 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 16 01 17 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 02 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 16 01 17 |
| 56. | 16 01 18 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 16 01 18 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 16 01 18 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 16 01 18 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 03 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 16 01 18 |
| 57. | 16 01 19 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 16 01 19 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 16 01 19 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 16 01 19 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 04,19 12 10, 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 16 01 19 |
| 58. | 16 01 20 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 16 01 20 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 16 01 20 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 16 01 20 |
|  |  | 15000 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 05, 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 16 01 20 |
| 59. | 16 06 04 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 16 06 04 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 16 06 04 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 16 06 04 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 16 06 04 |
| 60. | 16 06 05 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 16 06 05 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 16 06 05 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 16 06 05 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 16 06 05 |
| 61. | 16 08 01 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 16 08 01 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 16 08 01 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 16 08 01 |
| 62. | 16 11 02 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 16 11 02 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 16 11 02 |
|  |  | 10500 |  |  |  |  | 13 |  | 16 11 02 |
| 63. | 16 11 04 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 16 11 04 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 16 11 04 |
|  |  | 10500 |  |  |  |  | 13 |  | 16 11 04 |
| 64. | 17 01 01 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 17 01 01 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 17 01 01 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 17 01 01 |
|  |  | 12500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 17 01 01 |
| 65. | 17 01 02 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 17 01 02 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 17 01 02 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 19 12 12 |
|  |  | 12500 |  |  |  |  | 12 |  | 17 01 02 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 17 01 02 |
| 66. | 17 01 03 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 17 01 03 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 17 01 03 |
|  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 17 01 03 |
|  |  | 10500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 17 01 03 |
| 67. | 17 01 07 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 17 01 07 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 17 01 07 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 17 01 07 |
|  |  | 10500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 17 01 07 |
| 68. | 17 02 01 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 17 02 01 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 17 02 01 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 17 02 01 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 3 |  | 17 02 01 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 07,19 12 10, 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 17 02 01 |
| 69. | 17 02 02 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 17 02 02 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 17 02 02 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 17 02 02 |
|  |  | 10500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 05, 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 17 02 02 |
| 70. | 17 02 03 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 17 02 03 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 17 02 03 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 17 02 03 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 04,19 12 10, 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 17 02 03 |
| 71. | 17 03 02 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 17 03 02 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 17 03 02 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 17 03 02 |
| 72. | 17 04 01 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 17 04 01 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 17 04 01 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 17 04 01 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 03 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 17 04 01 |
| 73. | 17 04 02 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 17 04 02 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 17 04 02 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 17 04 02 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 03 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 17 04 02 |
| 74. | 17 04 03 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 17 04 03 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 17 04 03 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 17 04 03 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 03 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 17 04 03 |
| 75. | 17 04 04 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 17 04 04 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 17 04 04 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 17 04 04 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 03 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 17 04 04 |
| 76. | 17 04 05 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 17 04 05 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 17 04 05 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 17 04 05 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 02 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 17 04 05 |
| 77. | 17 04 06 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 17 04 06 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 17 04 06 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 17 04 06 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 10 02,19 12 03 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 17 04 06 |
| 78. | 17 04 07 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 17 04 07 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 17 04 07 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 17 04 07 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 17 04 07 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 17 04 07 |
| 79. | 17 04 11 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 17 04 11 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 17 04 11 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 17 04 11 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 03,19 12 04,19 12 10 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 17 04 11 |
| 80. | 17 05 04 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 17 05 04 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 17 05 04 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 17 05 04 |
| 81. | 17 06 04 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 17 06 04 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 17 06 04 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 17 06 04 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 17 06 04 |
| 82. | 17 08 02 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 17 08 02 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 17 08 02 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 17 08 02 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 17 08 02 |
| 83. | 17 09 04 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 17 09 04 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 17 09 04 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 17 09 04 |
|  |  | 15000 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09, 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 17 09 04 |
| 84. | 18 01 04 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 18 01 04 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 18 01 04 |
|  |  | 5500 |  |  |  |  | 13 |  | 18 01 04 |
| 85. | 18 01 09 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 18 01 09 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 18 01 09 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 18 01 09 |
| 86. | 19 02 03 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 19 02 03 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 19 02 03 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 19 02 03 |
|  |  | 10500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 10, 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 19 02 03 |
| 87. | 19 02 10 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 19 02 10 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 19 02 10 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 19 02 10 |
| 88. | 19 05 01 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 19 05 01 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 19 05 01 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 05 01 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 19 05 01 |
| 89. | 19 05 03 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 19 05 03 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 19 05 03 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 19 05 03 |
| 90. | 19 09 04 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 19 09 04 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 19 09 04 |
|  |  | 5500 |  |  |  |  | 13 |  | 19 09 04 |
| 91. | 19 10 01 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 19 10 01 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 19 10 01 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 19 10 01 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 19 10 01 |
| 92. | 19 10 02 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 19 10 02 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 19 10 02 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 19 10 02 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 19 10 02 |
| 93. | 19 10 04 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 19 10 04 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 19 10 04 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 19 10 04 |
| 94. | 19 10 06 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 19 10 06 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 19 10 06 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 19 10 06 |
| 95. | 19 12 01 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 19 12 01 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 19 12 01 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 19 12 01 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 19 12 01 |
| 96. | 19 12 02 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 19 12 02 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 19 12 02 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 19 12 02 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 19 12 02 |
| 97. | 19 12 03 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 19 12 03 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 19 12 03 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 19 12 03 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 19 12 03 |
| 98. | 19 12 04 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 19 12 04 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 19 12 04 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 19 12 04 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 19 12 04 |
| 99. | 19 12 05 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 19 12 05 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 19 12 05 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 19 12 05 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 19 12 05 |
| 100. | 19 12 07 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 19 12 07 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 19 12 07 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 19 12 07 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 3 |  | 19 12 07 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 19 12 07 |
| 101. | 19 12 08 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 19 12 08 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 19 12 08 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 19 12 08 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 19 12 08 |
| 102. | 19 12 09 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 19 12 09 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 19 12 09 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 19 12 09 |
| 103. | 19 12 10 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 19 12 10 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 19 12 10 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 19 12 10 |
| 104. | 19 12 12 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 19 12 12 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 19 12 12 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 19 12 12 |
| 105. | 19 13 02 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 19 13 02 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 19 13 02 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 19 13 02 |
| 106. | 20 01 01 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 20 01 01 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 20 01 01 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 20 01 01 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 01, 19 12 10, 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 20 01 01 |
| 107. | 20 01 02 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 20 01 02 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 20 01 02 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 20 01 02 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 20 01 02 |
| 108. | 20 01 08 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 20 01 08 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 20 01 08 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 20 01 08 |
| 109. | 20 01 10 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 20 01 10 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 20 01 10 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 20 01 10 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 01, 19 12 08, 19 12 10, 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 20 01 10 |
| 110. | 20 01 11 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 20 01 11 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 20 01 11 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 20 01 11 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 08, 19 12 10, 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 20 01 11 |
| 111. | 20 01 25 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 20 01 25 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 20 01 25 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 20 01 25 |
| 112. | 20 01 28 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 20 01 28 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 20 01 28 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 20 01 28 |
| 113. | 20 01 30 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 20 01 30 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 20 01 30 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 20 01 30 |
| 114. | 20 01 32 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 20 01 32 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 20 01 32 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 20 01 32 |
| 115. | 20 01 34 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 20 01 34 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 20 01 34 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 20 01 34 |
| 116. | 20 01 36 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 20 01 36 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 20 01 36 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 20 01 36 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 10, 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 20 01 36 |
| 117. | 20 01 38 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 20 01 38 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 20 01 38 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 20 01 38 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 3 |  | 20 01 38 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 05 01, 19 05 03, 19 12 07, 19 12 10, 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 20 01 38 |
| 118. | 20 01 39 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 20 01 39 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 20 01 39 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 20 01 39 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 04, 19 12 10, 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 20 01 39 |
| 119. | 20 01 40 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 20 01 40 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 20 01 40 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 20 01 40 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 02, 19 12 03 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 20 01 40 |
| 120. | 20 01 41 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 20 01 41 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 20 01 41 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 20 01 41 |
| 121. | 20 02 01 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 20 02 01 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 20 02 01 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 3 |  | 20 02 01 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 09, 19 12 10, 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 20 02 01 |
| 122. | 20 02 02 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 20 02 02 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 20 02 02 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 20 02 02 |
| 123. | 20 02 03 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 20 02 03 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 20 02 03 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 10, 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 20 02 03 |
| 124. | 20 03 01 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 20 03 01 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 20 03 01 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 05 03, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 07, 19 12 10, 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 20 03 01 |
| 125. | 20 03 02 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 20 03 02 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 20 03 02 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 20 03 02 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 05 01, 19 05 03, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 04, 19 12 07, 19 12 10, 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 20 03 02 |
| 126. | 20 03 03 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 20 03 03 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 20 03 03 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 20 03 03 |
| 127. | 20 03 07 | ∞ | X |  |  |  |  |  | 20 03 07 |
|  |  | ∞ |  | X |  |  |  |  | 20 03 07 |
|  |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | 20 03 07 |
|  |  | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 19 05 01, 19 05 03, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 07, 19 12 09, 19 12 10, 19 12 12 |
|  |  | 17500 |  |  |  |  | 13 |  | 20 03 07 |

## Tablica 3. Dopuštena količina otpada

| br. | k.b. | NAZIV | DOPUŠTENA KOLIČINA (t) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 02 01 03 | otpadna biljna tkiva | 50 |
|  | 02 01 04 | otpadna plastika (isključujući ambalažu) | 50 |
|  | 02 01 07 | otpad iz šumarstva | 50 |
|  | 02 01 10 | otpadni metal | 150 |
|  | 02 02 03 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu | 20 |
|  | 02 03 04 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu | 20 |
|  | 02 05 01 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu | 20 |
|  | 02 06 01 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu | 10 |
|  | 02 07 01 | otpad od pranja, čišćenja i mehaničkog usitnjavanja sirovina | 50 |
|  | 02 07 04 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu | 10 |
|  | 03 01 01 | otpadna kora i pluto | 50 |
|  | 03 01 05 | piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod 03 01 04* | 100 |
|  | 03 03 01 | otpadna kora i otpaci drveta | 100 |
|  | 03 03 07 | mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona | 50 |
|  | 03 03 08 | otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje | 30 |
|  | 04 01 09 | otpad od površinske i završne obrade | 30 |
|  | 04 02 09 | otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri) | 20 |
|  | 04 02 21 | otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana | 10 |
|  | 04 02 22 | otpad od prerađenih tekstilnih vlakana | 10 |
|  | 06 13 03 | ugljeno crnilo | 30 |
|  | 07 02 13 | otpadna plastika | 50 |
|  | 07 05 14 | kruti otpad koji nije naveden pod 07 05 13* | 10 |
|  | 08 01 12 | otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod 08 01 11* | 20 |
|  | 08 01 18 | otpad od uklanjanja boja ili lakova koji nije naveden pod 08 01 17* | 20 |
|  | 08 03 18 | otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17* | 10 |
|  | 08 04 10 | otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod 08 04 09* | 10 |
|  | 09 01 10 | fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji ne sadrže baterije | 5 |
|  | 10 01 01 | taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04*) | 10 |
|  | 10 01 02 | lebdeći pepeo od izgaranja ugljena | 10 |
|  | 10 01 03 | lebdeći pepeo od izgaranja treseta i neobrađenog drveta | 10 |
|  | 10 01 15 | pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod 10 01 14* | 10 |
|  | 10 01 19 | otpad od pročišćavanja plinova koji nije naveden pod 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18* | 10 |
|  | 10 01 24 | pijesak nastao pri transportu krutih materijala pomoću tekućine | 50 |
|  | 10 11 12 | otpadno staklo koje nije navedeno pod 10 11 11* | 50 |
|  | 10 12 06 | odbačeni kalupi | 50 |
|  | 10 12 08 | otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade) | 50 |
|  | 10 13 14 | otpadni beton i betonski mulj | 50 |
|  | 11 05 01 | tvrdi cink | 50 |
|  | 12 01 01 | strugotine i opiljci koji sadrže željezo | 100 |
|  | 12 01 02 | prašina i čestice koje sadrže željezo | 100 |
|  | 12 01 03 | strugotine i opiljci obojenih metala | 100 |
|  | 12 01 05 | strugotine plastike | 50 |
|  | 12 01 21 | istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod 12 01 20* | 5 |
|  | 15 01 01 | papirna i kartonska ambalaža | 50 |
|  | 15 01 02 | plastična ambalaža | 50 |
|  | 15 01 03 | drvena ambalaža | 50 |
|  | 15 01 04 | metalna ambalaža | 50 |
|  | 15 01 05 | višeslojna (kompozitna) ambalaža | 50 |
|  | 15 01 06 | miješana ambalaža | 50 |
|  | 15 01 07 | staklena ambalaža | 50 |
|  | 15 01 09 | tekstilna ambalaža | 50 |
|  | 15 02 03 | apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02* | 5 |
|  | 16 01 03 | otpadne gume | 50 |
|  | 16 01 06 | otpadna vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente | 100 |
|  | 16 01 17 | željezo i legure koje sadrže željezo | 100 |
|  | 16 01 18 | obojeni metali | 100 |
|  | 16 01 19 | plastika | 50 |
|  | 16 01 20 | staklo | 50 |
|  | 16 06 04 | alkalne baterije(osim 16 06 02*) | 10 |
|  | 16 06 05 | ostale baterije i akumulatori | 10 |
|  | 16 08 01 | istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ili platinu (osim 16 08 07*) | 10 |
|  | 16 11 02 | obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i nije naveden pod 16 11 01* | 10 |
|  | 16 11 04 | ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 03* | 10 |
|  | 17 01 01 | beton | 100 |
|  | 17 01 02 | cigle | 100 |
|  | 17 01 03 | crijep/pločice i keramika | 100 |
|  | 17 01 07 | mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06* | 100 |
|  | 17 02 01 | drvo | 100 |
|  | 17 02 02 | staklo | 50 |
|  | 17 02 03 | plastika | 50 |
|  | 17 03 02 | mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01* | 50 |
|  | 17 04 01 | bakar, bronca, mjed | 100 |
|  | 17 04 02 | aluminij | 100 |
|  | 17 04 03 | olovo | 100 |
|  | 17 04 04 | cink | 100 |
|  | 17 04 05 | željezo i čelik | 200 |
|  | 17 04 06 | kositar | 100 |
|  | 17 04 07 | miješani metali | 300 |
|  | 17 04 11 | kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10* | 50 |
|  | 17 05 04 | zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03* | 50 |
|  | 17 06 04 | izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* | 20 |
|  | 17 08 02 | građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01* | 20 |
|  | 17 09 04 | miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03* | 50 |
|  | 18 01 04 | oštri predmeti (osim 18 01 03*) | 10 |
|  | 18 01 09 | lijekovi koji nisu navedeni pod 18 01 08* | 10 |
|  | 19 02 03 | prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada | 100 |
|  | 19 02 10 | gorivi otpad koji nije naveden pod 19 02 08* i 19 02 09* | 100 |
|  | 19 05 01 | nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada | 50 |
|  | 19 05 03 | kompost koji nije u skladu sa specifikacijom | 50 |
|  | 19 09 04 | istrošeni aktivni ugljen | 10 |
|  | 19 10 01 | otpad od željeza i čelika | 100 |
|  | 19 10 02 | otpad od obojenih metala | 100 |
|  | 19 10 04 | pahuljasta frakcija i prašina, koja nije navedena pod 19 10 03* | 10 |
|  | 19 10 06 | ostale frakcije koje nisu navedene pod 19 10 05* | 10 |
|  | 19 12 01 | papir i karton | 50 |
|  | 19 12 02 | željezo i legure koje sadrže željezo | 150 |
|  | 19 12 03 | obojeni metali | 150 |
|  | 19 12 04 | plastika i guma | 50 |
|  | 19 12 05 | staklo | 50 |
|  | 19 12 07 | drvo koje nije navedeno pod 19 12 06* | 150 |
|  | 19 12 08 | tekstili | 10 |
|  | 19 12 09 | minerali (npr. pijesak, kamenje) | 100 |
|  | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) | 50 |
|  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* | 100 |
|  | 19 13 02 | kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji nije naveden pod 19 13 01* | 10 |
|  | 20 01 01 | papir i karton | 50 |
|  | 20 01 02 | staklo | 50 |
|  | 20 01 08 | biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina | 10 |
|  | 20 01 10 | odjeća | 10 |
|  | 20 01 11 | tekstili | 10 |
|  | 20 01 25 | jestiva ulja i masti | 50 |
|  | 20 01 28 | boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27* | 10 |
|  | 20 01 30 | deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29* | 5 |
|  | 20 01 32 | lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31* | 5 |
|  | 20 01 34 | baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33* | 5 |
|  | 20 01 36 | odbačene električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* | 10 |
|  | 20 01 38 | drvo koje nije navedeno pod 20 01 37* | 50 |
|  | 20 01 39 | plastika | 50 |
|  | 20 01 40 | metali | 150 |
|  | 20 01 41 | otpad od čišćenja dimnjaka | 10 |
|  | 20 02 01 | biorazgradivi otpad | 50 |
|  | 20 02 02 | zemlja i kamenje | 150 |
|  | 20 02 03 | ostali otpad koji nije biorazgradiv | 50 |
|  | 20 03 01 | miješani komunalni otpad | 10 |
|  | 20 03 02 | otpad s tržnica | 10 |
|  | 20 03 03 | ostaci od čišćenja ulica | 10 |
|  | 20 03 07 | glomazni otpad | 200 |

Dopuštena ukupna količina svih vrsta otpada navedenih Tablicom 3. koje se u jednom trenutku mogu nalaziti na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi: 1000 tona.

Tablica 4. Oznake postupaka

| br. | OZNAKA POSTUPKA | SVRHA |
| --- | --- | --- |
| 1. | S | Sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema vrsti i svojstvima kako bi se gospodarenje otpadom i sačuvala vrijedna svojstva otpada Provjera dokumentacije o otpadu i vizualni pregled otpada koji se preuzima |
| 2. | IS | Hitno uklanjanje otpada s određene lokacije radi sprječavanja nastanka i/ili smanjenja na najmanju moguću mjeru onečišćenja okoliša, ugrožavanja ljudskog zdravlja, uzrokovanja šteta biljnom i životinjskom svijetu i drugih šteta |
| 3. | PU | Priprema otpada za ponovnu upotrebu u korisne svrhe. |
| 4. | R3 | Svrha mehaničke obrade (oporabe) je usitnjavanje otpada i proizvodnja čvrstog biogoriva. |
| 5. | R12 | Obrada otpada prije oporabe. |
| 6. | R13 | Skladištenje otpada prije oporabe kod ovlaštenog oporabitelja. |

# Uvjeti za obavljanje postupka gospodarenja otpadom

## Tablica 5.1. Opći uvjeti za obavljanje postupka gospodarenja otpadom

| Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) |
| --- |
| Opći uvjeti | Prema Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15) opći uvjeti su uvjeti kojima mora udovoljiti građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom, kako slijedi: 1. da je onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more, 2. da je onemogućeno raznošenje otpada u okolišu, odnosno da je onemogućeno njegovo razlijevanje i/ili ispuštanje u okoliš, 3. da građevina ima podnu površinu otpornu na djelovanje otpada, 4. da je neovlaštenim osobama onemogućen pristup otpadu, 5. da je građevina opremljena uređajima, opremom i sredstvima za dojavu i gašenje požara, 6. da su na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa postavljene upute za rad, 7. da je mjesto obavljanja tehnološkog procesa opremljeno rasvjetom, 8. da je građevina označena sukladno ovom Pravilniku, 9. da je do građevine omogućen nesmetan pristup vozilu, 10. da je građevina opremljena opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada. |
| Način ispunjavanja | 1. Na predmetnoj lokaciji se gospodari neopasnim otpadom koji je zaštićen od mogućeg doticaja sa oborinskom vodom. Prostor za skladištenje otpada je u potpunosti natkriven te ima nepropusnu podlogu čime je spriječeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more. 2. Otpadom se gospodari ovisno vrsti i karakteristikama pojedinog tipa otpada. Kruti otpad se skladištiti i u rasutom stanju, također ovisno o vrsti, dok se sitni i rasuti otpad skladišti u jumbo vrećama čime je postignuta maksimalna zaštita od rasipanja i raznošenja otpada. Skladišni prostor je ograđen te je onemogućeno raznošenje otpada u okolišu. 3. Predmetna građevina ima nepropusnu podlogu (beton i asfalt) koja je otporna na djelovanje otpada. 4. Prostor lokacije ograđen je ogradom uz kontrolu ulaza i izlaza kako bi se onemogućio pristup neovlaštenim osobama. Na vidnom mjestu istaknuti su znakovi zabrane neovlaštenog kretanja po skladištu, a ulaz u građevinu kontrolira se i putem video nadzora i dežurnih djelatnika tvrtke Solution d.o.o. 5. Građevina je opremljena uređajima, opremom i sredstvima za dojavu i gašenje požara. Izgrađena je hidrantska mreža, postavljeni su protupožarni aparati i upute za slučaj evakuacije i spašavanja. 6. Građevina je opremljena uputama za rad. Upute za rad postavljene su na ulazu u građevinu. 7. Građevina je opremljena električnom rasvjetom. 8. Obavijest o namjeri ishođenja dozvole istaknuta je na glavnom ulazu u skladište na vidljivom i pristupačnom mjestu. Građevina će se nakon ishođenja dozvole označiti sukladno pravilniku o gospodarenju otpadom. 9. Do građevine je omogućen nesmetan pristup vozilu asfaltiranom cestom, a sve manipulativne i prometne površine lokacije su asfaltirane. 10. Građevina je opremljena s opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada (sredstva za upijanje, piljevina, lopate). |

## Tablica 5.2. Posebni uvjeti

| Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15), |
| --- |
| Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa iz Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15), članak 6., st. 1 | SAKUPLJANJE OTPADA Za postupke gospodarenja otpadom uključene u djelatnost sakupljanja otpada, posebni uvjet je upis u Očevidnik prijevoznika. |
| Način ispunjavanja | Tvrtka Solution d.o.o. ima ugovor sa tvrtkom SEKUNDAR USLUGE d.o.o. koja je ovlašteni prijevoznik otpada i sakupljač otpada. Tvrtka SEKUNDAR USLUGE d.o.o. je upisana u Očevidnik prijevoznika otpadom pod brojem (PRV-190). Svi spremnici i vozila su specijalizirana za sakupljanje i prijevoz otpada te su u svojoj izvedbi takvi da onemogućavaju ispadanje ili istjecanje otpada. |
| Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa iz Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15), članak 7., st. 1 | Otpad se mora prikupljati vozilom koje je opremljeno opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa. |
| Način ispunjavanja | Tvrtka Solution d.o.o. raspolaže vozilima za prikupljanje otpada kojom se onemogućuje rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa u okoliš. |
| Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa iz Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15), članak 6., st. 2 | GOSPODARENJE OTPADOM – DJELATNOSTI OPORABE, ZBRINJAVANJA I DRUGE OBRADE Za postupke gospodarenja otpadom uključene u djelatnost oporabe, zbrinjavanja i druge obrade otpada posebni uvjet je raspolaganje uređajima, odnosno opremom za obradu otpada. |
| Način ispunjavanja | Tvrtka Solution d.o.o. za postupke oporabe otpada raspolaže s drobilicom za otpad, rovokopačem, ručnim i električnim alatom, motornim rezačem, škarama za rezanje, roll kontejnerom (2 kom), kontejnerom-baja (2 kom). Prilikom prihvata otpad se važe na platformskoj/kolnoj vagi, a za tehnološki proces skladištenja otpada koriste se jumbo vreće, bačve za željezo i ostale metale, kontejneri-baja (2 kom) i roll kontejneri (2 kom). |
| Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa iz Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15), članak 6., st. 5 | GOSPODARENJE POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA Za postupke koji uključuju gospodarenje posebnim kategorijama otpada posebni uvjeti propisani su propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada. |
| Način ispunjavanja | Gospodarenje posebnim kategorijama otpada obavlja se u skladu s propisima kojima se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada: Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15) Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 91/11, 45/12, 86/13, 95/15) Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (NN 99/15) Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14, 139/14), Pravilniku o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 111/15) Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/06, 31/09, 156/09) Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/15) Tvrtka Solution d.o.o. preuzimati će otpad za koji utvrdi da nema opasna svojstva. Također, način gospodarenja otpadom provoditi će se u skladu sa Čl. 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13). Tvrtka Solution d.o.o. nema namjeru svojim poslovanjem zadirati u nadležnost jedinica lokalne samouprave. Usporedba za uvjetima za svaku kategoriju otpada iz pripadajućeg Pravilnika je dana u nastavku Tablice 5.2 Posebni uvjeti. |
| Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa iz Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15), članak 6., st. 6 | TEHNOLOŠKI PROCESI Za tehnološke procese posebni uvjeti propisani su Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) - Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), članak 107. - tehnološki proces miješanja otpada: Zabranjeno je miješanje opasnog otpada s drugim vrstama opasnog otpada koji imaju drukčija fizikalna, kemijska ili opasna svojstva, te s drugim vrstama otpada i drugim tvarima ili materijalima, uključujući razrjeđivanje opasnih tvari. - Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), članak 108. -Tehnološki proces pakiranja otpada: Prilikom sakupljanja, prijevoza i skladištenja otpad se pakira na način koji ne ugrožava okoliš i ljudsko zdravlje, te se označava oznakom o nazivu otpada i njegovom ključnom broju iz Kataloga otpada. |
| Način ispunjavanja | U prostoru građevine za gospodarenje neopasnim otpadom nije predviđeno gospodarenje opasnim otpadom te miješanje opasnog otpada s drugim vrstama opasnog otpada ili sa drugim vrstama otpada i drugim tvarima ili materijalima. Pojedini otpad će se prihvaćati i skladištiti u spremnicima adekvatnim za tu vrstu otpada. Kruti otpad se skladištiti i u rasutom stanju, također ovisno o vrsti, dok se sitni i rasuti otpad skladišti u jumbo vrećama čime je postignuta maksimalna zaštita od rasipanja i raznošenja otpada. Tekući otpad se skladišti u adekvatnim spremnicima volumena 60 l (30 kom) i 1.000 l (3 kom). |
| Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa iz Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15), članak 8., st. 1, 2 i 3 | PRIHVAT OTPADA Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15) definirani su posebni uvjeti kako slijedi: - tehnološki proces prihvata otpada uključuje provjeru dokumentacije o otpadu, - vizualni pregled otpada koji se preuzima te poduzimanje ostalih mjera sukladno Elaboratu. - Provjerom dokumentacije o otpadu mora se utvrditi cjelovitost i ispravnost propisane prateće dokumentacije otpada koji se preuzima. - Vizualnim pregledom otpada utvrđuje se da otpad koji se preuzima odgovara pratećoj dokumentaciji. |
| Način ispunjavanja | Djelatnici tvrtke Solution d.o.o. provode vizualnu provjeru neopasnog otpada tijekom tehnološkog procesa prihvata otpada. Vizualnim pregledom utvrđuje se usklađenost zaprimljenog otpada i prateće dokumentacije. Prateći list se zajedno s ostalom dokumentacijom predaje dežurnom radniku koji ih ovjerava te vraća jedan ovjereni i potpisani primjerak osobi od koje je otpad preuzet. Dežurni zaposlenik prilikom prihvata otpada provjerava i osobne podatke (građana) ukoliko otpad na lokaciju predaju fizičke osobe. Djelatnik ispunjava prateći list. Podaci iz pratećeg lista se unose u Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za tu vrstu otpada. Dežurni djelatnik također, ispunjava ONTO obrazac te prodavatelju prilaže propisanu prateću dokumentaciju (Izjava o vlasništvu otpada, Potvrda o preuzetom otpadu, Prateći list, račun). |
| Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa iz Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15), članak 9., st. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13 i 14 | SKLADIŠTENJE OTPADA 1. Tehnološki proces skladištenja otpada mora se obavljati na način da se otpad skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju. 3. Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti opremljeno primarnim spremnicima za skladištenje otpada, koji moraju biti: - izrađeni od materijala otpornog na djelovanje uskladištenog otpada, - izrađeni na način koji omogućava sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzoraka te po potrebi osigurati nepropusno zatvaranje, - označeni čitljivom oznakom koja sadrži podatke o nazivu posjednika otpada, ključni broj i naziv otpada, datum početka skladištenja otpada, naziv proizvođača otpada, te u slučaju opasnog otpada, oznaku odgovarajućeg opasnog svojstva otpada. 4. Podna površina skladišta mora biti lako periva i otporna na djelovanje otpada koji se skladišti. 5. Skladište mora biti opremljeno prirodnom ventilacijom 6. Tehnološki proces skladištenja tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine mora se obavljati na način da se u slučaju izlijevanja ili rasipanja tekućeg otpada spriječi da otpad dospije u okoliš ili sustav javne odvodnje otpadnih voda. 7. Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine mora biti opremljeno sekundarnim spremnikom kapaciteta od najmanje 110 posto kapaciteta najvećeg primarnog spremnika koji se nalazi na slijevnoj površini tog sekundarnog spremnika, odnosno 25 posto kapaciteta svih primarnih spremnika na istoj slijevnoj površini, a odvodi tekućine sa slijevne površine skladišta, ukoliko postoje, moraju biti povezani s nepropusnim kolektorom do spremnika za obradu otpadne vode. 9. Otpad nepodudarnih kemijskih svojstava (npr. otpadne lužine i kiseline, oksidansi, zapaljive kemikalije i dr.) odnosno vrste otpada koje međusobnim kontaktom ili kontaktom s tvarima prisutnim na lokaciji mogu uzrokovati neželjenu interakciju (fizikalne ili kemijske reakcije koje dovode do nagle promjene temperature ili oslobađanja para i sl.) i time mogu dovesti u opasnost ljudsko zdravlje odnosno uzrokovati štetni utjecaj na okoliš moraju se skladištiti odvojeno jedan od drugog u zasebnim primarnim spremnicima, a tekući opasni otpad i na razdvojenim slijevnim površinama i zasebnim sekundarnim spremnicima. 13. Ako tehnološki proces skladištenja otpada uključuje samo skladištenje krutog otpada, skladište u kojem se obavlja takav tehnološki proces ne mora biti opremljeno primarnim spremnicima već se takav otpad može skladištiti u rasutom stanju, ako se elaboratom iznesu i obrazlože razlozi koji opravdavaju obavljanje takvog tehnološkog procesa skladištenja bez upotrebe spremnika, odnosno ako je to propisano posebnim propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada. 14. Tehnološki proces skladištenja mora se obavljati na način da količina otpada koja se u jednom trenutku nalazi u skladištu nije veća od količine otpada određene za proces skladištenja otpada sukladno Elaboratu gospodarenja otpadom. |
| Način ispunjavanja | 1. Privremeno skladištenje otpada odvija se odvojeno po ključnom broju otpada, svojstvu, vrsti i agregatnom stanju. 2. Primarni spremnici su tipski i omogućavaju sigurno punjenje i pražnjenje. U skladištu su označeni prostori za skladištenje pojedine vrste otpada s nazivom i ključnim brojem otpada. 4. Podna površina skladišta mora biti lako periva i otporna na djelovanje otpada koji se skladišti. 5. Skladište je opremljeno vratima i prozorima putem kojih je omogućena prirodna ventilacija. 6 i 7. Tekući otpad će se skladištiti u primarnim adekvatnim spremnicima čime je onemogućeno izlijevanje tekućeg otpada u okoliš. Također u skladištu se nalazi oprema i sredstva za skupljanje i čišćenje površine u slučaju razlijevanja otpada. Na navedeni način spriječeno je da otpad dospije u okoliš ili sustav javne odvodnje. U skladištu se nalazi tankvana tj. sekundarni spremnik dimenzija 6 m x 2,4 m x 0,7 m, zapremine 10,08 m3 na kojoj će se skladištiti tekući otpad i otpad koji sadrži tekućine u primarnim spremnicima volumena 60 l i 1.000 l (1 m3). Obzirom na kapacitet tankvane dozvoljena maksimalna zapremina svih primarnih spremnika koji se mogu postaviti na slijevnoj površini tankvane iznosi 40 m3. 9. Otpad nepodudarnih kemijskih svojstava, odnosno vrste otpada koje međusobnim kontaktom ili kontaktom s tvarima prisutnim na lokaciji gospodarenja neopasnim otpadom mogu uzrokovati neželjenu interakciju, skladište se odvojeno, u zasebnim spremnicima. Na lokaciji gospodarenja neopasnim otpadom nije predviđeno gospodarenje tekućim opasnim otpadom. 13. Kruti otpad, osim u spremnicima, skladištiti se i u rasutom stanju. Sve površine na kojima se skladišti otpad u rasutom stanju su vodonepropusne i otporne na djelovanje otpada. 14. Zadatak je odgovorne osobe za gospodarenje otpadom da kontrolira stanje količine otpada u skladištu, te sukladno tome sprječava prikupljanje ili prihvat novih količina otpada kojima bi se premašila dozvoljena količina otpada – 1000 t. |
| Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 88/15) |
| Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa iz Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 88/15), članak 18., st. 5 | Sakupljač je obvezan voditi evidenciju o odvojeno sakupljenim količinama otpadne ambalaže po vrsti materijala i predanim obrađivaču, te stanju skladišta otpadne ambalaže, a podatke iz evidencije jednom mjesečno za prethodni mjesec dostaviti u Registar na obrascu Izvješće o sakupljenoj otpadnoj ambalaži (u daljnjem tekstu: Obrazac AO4) iz Priloga VIII. ovoga Pravilnika |
| Način ispunjavanja | Tvrtka Solution d.o.o. će voditi propisanu evidenciju o sakupljenoj otpadnoj ambalaži, i dostavljati Izvješće o sakupljenoj otpadnoj ambalaži u Registar gospodarenja posebnim kategorijama otpada nakon njegove uspostave. |
| Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa iz Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 88/15), članak 19., st 1 | Sakupljač je obvezan po pozivu pravne osobe i fizičke osobe – obrtnika koji su u posjedu otpadne ambalaže preuzeti odvojeno prikupljenu otpadnu ambalažu. |
| Način ispunjavanja | Tvrtka Solution d.o.o. će po pozivu preuzeti otpadnu ambalažu. |
| Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa iz Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 88/15), članak 20., st. 2 | Tehničko-tehnološki kriterij za uvjete obrade otpadne ambalaže je da osoba iz stavka 1. ovoga članka posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom za: – djelatnost oporabe otpada primjenjivim postupkom oporabe ambalažnog otpada ili – djelatnost druge obrade otpada postupkom pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja ambalažnog otpada ili – djelatnost zbrinjavanja otpada postupkom D9, D13, D14 ili D15 za ambalažni otpad. |
| Način ispunjavanja | Tvrtka Solution d.o.o. raspolaže prostorom i opremom, kojima se u okviru postupka R12-razmjena otpada radi primjene bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1-R11, ambalaža sortira te preša/balira. Razina do koje će se provoditi tehnološki postupak P5 ovsi o tipu i vrsti otpada kao i o zahtjevima kupaca. |
| Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 91/11, 45/12, 86/13, 95/15) |
| Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa iz Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 91/11, 45/12, 86/13, 95/15) članak 8 i 9., članak 15., st. 1. i 2. | - Spremnici za sakupljanje otpadnog mazivog ulja moraju biti nepropusni i zatvoreni i uz propisanu oznaku ključnog broja otpadnog ulja moraju nositi i oznaku kategorije otpadnog ulja. - Posjednici otpadnih jestivih ulja, dužni su osigurati da se otpadna jestiva ulja, koja nastanu pripremom hrane skupljaju odvojeno od drugog otpada u posebnim spremnicima. - Spremnici za sakupljanje otpadnog jestivog ulja moraju biti nepropusni i zatvoreni i nositi oznaku ključnog broja otpadnog jestivog ulja - Posjednik otpadnih ulja dužan je predati otpadna ulja ovlaštenom sakupljaču otpadnih ulja uz popunjeni prateći list. - Prilikom preuzimanja otpadnih ulja od posjednika ulja, ovlašteni sakupljač otpadnih ulja dužan je ovjeriti prateće listove. |
| Način ispunjavanja | Na predmetnoj lokaciji gospodarenja neopasnim otpadom spremnici za sakupljanje jestivog ulja biti će od nepropusnog materijala i zatvoreni te će nositi oznaku ključnog broja otpadnog jestivog ulja. Tekući otpad se skladišti u adekvatnim spremnicima volumena 60 l (30 kom) i 1.000 l (3 kom). Djelatnici tvrtke Tvrtka Solution d.o.o. prilikom sakupljanja otpadnih ulja ovjeravaju prateće listove. |
| Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (NN 99/15) |
| Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa iz Pravilnika o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (NN 99/15) članak 7., st. 3. i 4., članak 9., st. 1 i 2 | 1. Sakupljač otpadnog tekstila i otpadne obuće dužan je otpadni tekstil i otpadnu obuću prevoziti odvojeno od ostalih vrsta otpada. Sakupljač otpadnog tekstila i otpadne obuće dužan je otpadni tekstil i otpadnu obuću predati oporabitelju. 2. Osoba koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadnim tekstilom i otpadnom obućom, a koje uključuje sakupljanje, prijevoz, oporabu, zbrinjavanje, drugu obradu otpada i trgovanje otpadom sukladno Zakonu, te posjednik otpadnog tekstila i otpadne obuće kojem isti nastaje u obavljanju njegove registrirane djelatnosti dužan je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO) u skladu s propisom koji uređuje gospodarenje otpadom. 3. U svrhu praćenja različitih tokova otpada ključnog broja 20 01 10 sakupljač i oporabitelj su obvezni voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO) na način da se u stupcu »Način« obrasca ONTO za otpadnu odjeću navede oznaka »D«, a za otpadnu obuću oznaka »B«, povlakom odvojeno od oznake koja je propisana posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom. |
| Način ispunjavanja | 1. Tvrtka Solution d.o.o će otpadni tekstil i otpadnu obuću prevozi odvojeno od ostalih vrsta otpada. 2. Tvrtka Solution d.o.o. će sav sakupljeni otpadni tekstil i otpadnu odjeću predati ovlaštenom oporabitelju. 3. Tvrtka Solution d.o.o. će za ključni broj 20 01 10 voditi ONTO obrazac na propisan način. |
| Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14 i 139/14) |
| Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa iz Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14 i 139/14), članak 12., st. 1 | Proizvođač, sakupljač i obrađivač obvezni su upisati se i dostavljati podatke u Registar gospodarenja posebnim kategorijama otpada kojeg vodi Fond, sukladno Zakonu i posebnom propisu kojim se uređuje Registar. |
| Način ispunjavanja | Tvrtka Soution d.o.o. će dostavljati sve potrebne podatke po osnivanju ovog Registra. |
| Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa iz Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14 i 139/14), članak 14., st. 1 | Sakupljač je obvezan od posjednika preuzeti EE otpad u cijelosti i u takvom ga stanju predati obrađivaču. |
| Način ispunjavanja | Tvrtka Soution d.o.o. od posjednika preuzima EE otpad u cijelosti i takvog ga predaje obrađivaču. |
| Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa iz Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14 i 139/14), članak 14., st. 5 i Dodatak 8., točka A. | Sakupljač je obvezan privremeno skladištiti sakupljeni EE otpad sukladno slijedećim tehničkim zahtjevima: Građevine za skladištenje EE otpada prije obrade trebaju imati: 1. dijelove skladišta s nepropusnim plohama opremljene uređajima za skupljanje rasutog materijala i za odstranjivanje izlivenih tekućina, te dekantere i opremu za čišćenje odmašćivanjem gdje je prikladno, 2. nepropusni pokrov za odgovarajuće površine, 3. vagu za mjerenje preuzetog EE otpada. |
| Način ispunjavanja | Lokacija gospodarenja neopasnim otpadom ispunjava navedene zahtjeve: 1. pod skladišta je izveden od nepropusne podloge otporne na agresivne kemikalije, te je skladište opremljeno sredstvima za sakupljanje rasutog i tekućeg otpada, 2. skladište je u potpunosti natkriveno, 3. skladište je opremljeno vagom (vidi tehnološki proces prihvata otpada). |
| Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa iz Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14 i 139/14), članak 14., st. 7 | Sakupljač je obvezan sav sakupljeni EE otpad predati obrađivaču uz prateći list. |
| Način ispunjavanja | Tvrtka Soution d.o.o. predaje sav EE otpad obrađivaču uz potrebnu prateću dokumentaciju (prateće listove). |
| Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa iz Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14 i 139/14), članak 14., st. 9 | Sakupljač je obvezan posebno evidentirati EE otpad koji odgovara definiciji EE otpada iz kućanstava od ostalog EE otpada koji ne odgovara definiciji EE otpada iz kućanstava. |
| Način ispunjavanja | Tvrtka Soution d.o.o. posebno evidentira EE otpad koji odgovara definiciji EE otpada iz kućanstva. |
| Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa iz Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14 i 139/14), članak 15., st. 2 | Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14 i 139/14) Obrađivač mora imati građevinu za skladištenje i obradu EE otpada u skladu s Zakonom i posebnim propisom te je obvezan ispunjavati zahtjeve iz Dodatka 8. ovog Pravilnika. |
| Način ispunjavanja | Tvrtka Solution d.o.o raspolaže prostorom za skladištenje i oporabu otpada u skladu sa Ugovorom o zakupu poslovnih prostorija, Tvrtka Solution d.o.o. temeljem tog ugovora koristi u skladu sa Zakonom i posebnim propisom te iste ispunjavaju zahtjeve iz Dodatka 8. Pravilnika. |
| Pravilniku o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 111/15) |
| Posebni uvjeti sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 111/15) Članak 20., stavak 1 | 1) Posebni uvjet, sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom, za obavljanje djelatnosti sakupljanja, pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja, oporabe odnosno zbrinjavanja otpada koji uključuje otpadne baterije ili akumulatore je raspolaganje vagom za određivanje mase otpadnih baterija i akumulatora. |
| Način ispunjavanja | Djelatnost sakupljanja obavlja se raspolaganjem vagom za određivanje mase otpadnih baterija i akumulatora. |
| Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/06, 31/09, 156/09) |
| Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa iz Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/06, 31/09, 156/09), članak 4, st. 3 | Posjednik guma mora voditi očevidnik o nastanku i tijeku otpadnih guma (ONTOG) |
| Način ispunjavanja | Tvrtka Soution d.o.o. će voditi zapise o tijeku otpadnih guma na ONTOG obrascu. |
| Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa iz Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/06, 31/09, 156/09), članak 5, st. 2 | Sakupljač otpadnih guma dužan je otpadne gume predati ovlaštenom oporabitelju otpadnih guma. |
| Način ispunjavanja | Tvrtka Soution d.o.o će otpadne gume predati isključivo ovlaštenom oporabitelju. |
| Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/15) |
| Pravilnika o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/15) Članak 10.; stavak 1.,2.,3. | 1) Gospodarenje oštrim predmetima zahtjeva poduzimanje mjera za prevenciju ozljeda i zaraze za vrijeme rukovanja sve do obrade sukladno pravilima struke, ovom Pravilniku i posebnom propisu kojim se utvrđuju uvjeti gospodarenja otpadom. (2) Otpad iz stavka 1. ovog članka mora se sakupljati i obrađivati odvojeno od ostalog medicinskog otpada. (3) Oštrim predmetima koji potječu iz zaštite zdravlja, mora se gospodariti kao sa zaraznim medicinskim otpadom. |
| Način ispunjavanja | Oštri predmeti sakupljaju se odvojeno od drugih vrsta otpada, u zasebne za to predviđene spremnike te ako potječu iz zaštite zdravlja, sa njima se gospodari kao sa zaraznim medicinskim otpadom. |

# Tehnološki procesi

## a) METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

## i. Tehnološki proces 1 – Tablica 6.1.

| br. | NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA | OZNAKA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prikupljanje otpada | P1 |

| OTPAD KOJI ULAZI U PROCES | OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA |
| --- | --- |
| k. b. | NAZIV | k. b. | NAZIV |
| 02 01 03 | otpadna biljna tkiva | 02 01 03 | otpadna biljna tkiva |
| 02 01 04 | otpadna plastika (isključujući ambalažu) | 02 01 04 | otpadna plastika (isključujući ambalažu) |
| 02 01 07 | otpad iz šumarstva | 02 01 07 | otpad iz šumarstva |
| 02 01 10 | otpadni metal | 02 01 10 | otpadni metal |
| 02 02 03 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu | 02 02 03 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu |
| 02 03 04 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu | 02 03 04 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu |
| 02 05 01 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu | 02 05 01 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu |
| 02 06 01 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu | 02 06 01 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu |
| 02 07 01 | otpad od pranja, čišćenja i mehaničkog usitnjavanja sirovina | 02 07 01 | otpad od pranja, čišćenja i mehaničkog usitnjavanja sirovina |
| 02 07 04 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu | 02 07 04 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu |
| 03 01 01 | otpadna kora i pluto | 03 01 01 | otpadna kora i pluto |
| 03 01 05 | piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod 03 01 04* | 03 01 05 | piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod 03 01 04* |
| 03 03 01 | otpadna kora i otpaci drveta | 03 03 01 | otpadna kora i otpaci drveta |
| 03 03 07 | mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona | 03 03 07 | mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona |
| 03 03 08 | otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje | 03 03 08 | otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje |
| 04 01 09 | otpad od površinske i završne obrade | 04 01 09 | otpad od površinske i završne obrade |
| 04 02 09 | otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri) | 04 02 09 | otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri) |
| 04 02 21 | otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana | 04 02 21 | otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana |
| 04 02 22 | otpad od prerađenih tekstilnih vlakana | 04 02 22 | otpad od prerađenih tekstilnih vlakana |
| 06 13 03 | ugljeno crnilo | 06 13 03 | ugljeno crnilo |
| 07 02 13 | otpadna plastika | 07 02 13 | otpadna plastika |
| 07 05 14 | kruti otpad koji nije naveden pod 07 05 13* | 07 05 14 | kruti otpad koji nije naveden pod 07 05 13* |
| 08 01 12 | otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod 08 01 11* | 08 01 12 | otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod 08 01 11* |
| 08 01 18 | otpad od uklanjanja boja ili lakova koji nije naveden pod 08 01 17* | 08 01 18 | otpad od uklanjanja boja ili lakova koji nije naveden pod 08 01 17* |
| 08 03 18 | otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17* | 08 03 18 | otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17* |
| 08 04 10 | otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod 08 04 09* | 08 04 10 | otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod 08 04 09* |
| 09 01 10 | fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji ne sadrže baterije | 09 01 10 | fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji ne sadrže baterije |
| 10 01 01 | taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04*) | 10 01 01 | taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04*) |
| 10 01 02 | lebdeći pepeo od izgaranja ugljena | 10 01 02 | lebdeći pepeo od izgaranja ugljena |
| 10 01 03 | lebdeći pepeo od izgaranja treseta i neobrađenog drveta | 10 01 03 | lebdeći pepeo od izgaranja treseta i neobrađenog drveta |
| 10 01 15 | pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod 10 01 14* | 10 01 15 | pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod 10 01 14* |
| 10 01 19 | otpad od pročišćavanja plinova koji nije naveden pod 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18* | 10 01 19 | otpad od pročišćavanja plinova koji nije naveden pod 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18* |
| 10 01 24 | pijesak nastao pri transportu krutih materijala pomoću tekućine | 10 01 24 | pijesak nastao pri transportu krutih materijala pomoću tekućine |
| 10 11 12 | otpadno staklo koje nije navedeno pod 10 11 11* | 10 11 12 | otpadno staklo koje nije navedeno pod 10 11 11* |
| 10 12 06 | odbačeni kalupi | 10 12 06 | odbačeni kalupi |
| 10 12 08 | otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade) | 10 12 08 | otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade) |
| 10 13 14 | otpadni beton i betonski mulj | 10 13 14 | otpadni beton i betonski mulj |
| 11 05 01 | tvrdi cink | 11 05 01 | tvrdi cink |
| 12 01 01 | strugotine i opiljci koji sadrže željezo | 12 01 01 | strugotine i opiljci koji sadrže željezo |
| 12 01 02 | prašina i čestice koje sadrže željezo | 12 01 02 | prašina i čestice koje sadrže željezo |
| 12 01 03 | strugotine i opiljci obojenih metala | 12 01 03 | strugotine i opiljci obojenih metala |
| 12 01 05 | strugotine plastike | 12 01 05 | strugotine plastike |
| 12 01 21 | istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod 12 01 20* | 12 01 21 | istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod 12 01 20* |
| 15 01 01 | papirna i kartonska ambalaža | 15 01 01 | papirna i kartonska ambalaža |
| 15 01 02 | plastična ambalaža | 15 01 02 | plastična ambalaža |
| 15 01 03 | drvena ambalaža | 15 01 03 | drvena ambalaža |
| 15 01 04 | metalna ambalaža | 15 01 04 | metalna ambalaža |
| 15 01 05 | višeslojna (kompozitna) ambalaža | 15 01 05 | višeslojna (kompozitna) ambalaža |
| 15 01 06 | miješana ambalaža | 15 01 06 | miješana ambalaža |
| 15 01 07 | staklena ambalaža | 15 01 07 | staklena ambalaža |
| 15 01 09 | tekstilna ambalaža | 15 01 09 | tekstilna ambalaža |
| 15 02 03 | apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02* | 15 02 03 | apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02* |
| 16 01 03 | otpadne gume | 16 01 03 | otpadne gume |
| 16 01 06 | otpadna vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente | 16 01 06 | otpadna vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente |
| 16 01 17 | željezo i legure koje sadrže željezo | 16 01 17 | željezo i legure koje sadrže željezo |
| 16 01 18 | obojeni metali | 16 01 18 | obojeni metali |
| 16 01 19 | plastika | 16 01 19 | plastika |
| 16 01 20 | staklo | 16 01 20 | staklo |
| 16 06 04 | Alkalne baterije(osim 16 06 02*) | 16 06 04 | Alkalne baterije(osim 16 06 02*) |
| 16 06 05 | ostale baterije i akumulatori | 16 06 05 | ostale baterije i akumulatori |
| 16 08 01 | istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ili platinu (osim 16 08 07*) | 16 08 01 | istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ili platinu (osim 16 08 07*) |
| 16 11 02 | obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i nije naveden pod 16 11 01* | 16 11 02 | obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i nije naveden pod 16 11 01* |
| 16 11 04 | ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 03* | 16 11 04 | ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 03* |
| 17 01 01 | beton | 17 01 01 | beton |
| 17 01 02 | cigle | 17 01 02 | cigle |
| 17 01 03 | crijep/pločice i keramika | 17 01 03 | crijep/pločice i keramika |
| 17 01 07 | mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06* | 17 01 07 | mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06* |
| 17 02 01 | drvo | 17 02 01 | drvo |
| 17 02 02 | staklo | 17 02 02 | staklo |
| 17 02 03 | plastika | 17 02 03 | plastika |
| 17 03 02 | mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01* | 17 03 02 | mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01* |
| 17 04 01 | bakar, bronca, mjed | 17 04 01 | bakar, bronca, mjed |
| 17 04 02 | aluminij | 17 04 02 | aluminij |
| 17 04 03 | olovo | 17 04 03 | olovo |
| 17 04 04 | cink | 17 04 04 | cink |
| 17 04 05 | željezo i čelik | 17 04 05 | željezo i čelik |
| 17 04 06 | kositar | 17 04 06 | kositar |
| 17 04 07 | miješani metali | 17 04 07 | miješani metali |
| 17 04 11 | kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10* | 17 04 11 | kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10* |
| 17 05 04 | zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03* | 17 05 04 | zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03* |
| 17 06 04 | izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* | 17 06 04 | izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* |
| 17 08 02 | građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01* | 17 08 02 | građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01* |
| 17 09 04 | miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03* | 17 09 04 | miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03* |
| 18 01 04 | oštri predmeti (osim 18 01 03*) | 18 01 04 | oštri predmeti (osim 18 01 03*) |
| 18 01 09 | lijekovi koji nisu navedeni pod 18 01 08* | 18 01 09 | lijekovi koji nisu navedeni pod 18 01 08* |
| 19 02 03 | prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada | 19 02 03 | prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada |
| 19 02 10 | gorivi otpad koji nije naveden pod 19 02 08* i 19 02 09* | 19 02 10 | gorivi otpad koji nije naveden pod 19 02 08* i 19 02 09* |
| 19 05 01 | nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada | 19 05 01 | nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada |
| 19 05 03 | kompost koji nije u skladu sa specifikacijom | 19 05 03 | kompost koji nije u skladu sa specifikacijom |
| 19 09 04 | istrošeni aktivni ugljen | 19 09 04 | istrošeni aktivni ugljen |
| 19 10 01 | otpad od željeza i čelika | 19 10 01 | otpad od željeza i čelika |
| 19 10 02 | otpad od obojenih metala | 19 10 02 | otpad od obojenih metala |
| 19 10 04 | pahuljasta frakcija i prašina, koja nije navedena pod 19 10 03* | 19 10 04 | pahuljasta frakcija i prašina, koja nije navedena pod 19 10 03* |
| 19 10 06 | ostale frakcije koje nisu navedene pod 19 10 05* | 19 10 06 | ostale frakcije koje nisu navedene pod 19 10 05* |
| 19 12 01 | papir i karton | 19 12 01 | papir i karton |
| 19 12 02 | željezo i legure koje sadrže željezo | 19 12 02 | željezo i legure koje sadrže željezo |
| 19 12 03 | obojeni metali | 19 12 03 | obojeni metali |
| 19 12 04 | plastika i guma | 19 12 04 | plastika i guma |
| 19 12 05 | staklo | 19 12 05 | staklo |
| 19 12 07 | drvo koje nije navedeno pod 19 12 06* | 19 12 07 | drvo koje nije navedeno pod 19 12 06* |
| 19 12 08 | tekstili | 19 12 08 | tekstili |
| 19 12 09 | minerali (npr. pijesak, kamenje) | 19 12 09 | minerali (npr. pijesak, kamenje) |
| 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
| 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 19 13 02 | kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji nije naveden pod 19 13 01* | 19 13 02 | kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji nije naveden pod 19 13 01* |
| 20 01 01 | papir i karton | 20 01 01 | papir i karton |
| 20 01 02 | staklo | 20 01 02 | staklo |
| 20 01 08 | biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina | 20 01 08 | biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina |
| 20 01 10 | odjeća | 20 01 10 | odjeća |
| 20 01 11 | tekstili | 20 01 11 | tekstili |
| 20 01 25 | jestiva ulja i masti | 20 01 25 | jestiva ulja i masti |
| 20 01 28 | boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27* | 20 01 28 | boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27* |
| 20 01 30 | deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29* | 20 01 30 | deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29* |
| 20 01 32 | lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31* | 20 01 32 | lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31* |
| 20 01 34 | baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33* | 20 01 34 | baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33* |
| 20 01 36 | odbačene električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* | 20 01 36 | odbačene električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* |
| 20 01 38 | drvo koje nije navedeno pod 20 01 37* | 20 01 38 | drvo koje nije navedeno pod 20 01 37* |
| 20 01 39 | plastika | 20 01 39 | plastika |
| 20 01 40 | metali | 20 01 40 | metali |
| 20 01 41 | otpad od čišćenja dimnjaka | 20 01 41 | otpad od čišćenja dimnjaka |
| 20 02 01 | biorazgradivi otpad | 20 02 01 | biorazgradivi otpad |
| 20 02 02 | zemlja i kamenje | 20 02 02 | zemlja i kamenje |
| 20 02 03 | ostali otpad koji nije biorazgradiv | 20 02 03 | ostali otpad koji nije biorazgradiv |
| 20 03 01 | Miješani komunalni otpad | 20 03 01 | Miješani komunalni otpad |
| 20 03 02 | otpad s tržnica | 20 03 02 | otpad s tržnica |
| 20 03 03 | ostaci od čišćenja ulica | 20 03 03 | ostaci od čišćenja ulica |
| 20 03 07 | glomazni otpad | 20 03 07 | glomazni otpad |

| VRSTA UREĐAJA/ OPREME | NAZIV PROIZVOĐAČA | TIP | NAMJENA |
| --- | --- | --- | --- |
| Kamion | Iveco | Eurotraker | Prikupljanje, prijevoz |
| Roll kontejneri | Razni | 32 m3 | Odvojeno sakupljanje otpada, skladištenje otpada |
| Kontejneri | Razni | 5-8 m3 | Odvojeno sakupljanje otpada, skladištenje otpada |

OPIS METODA OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Sakupljanje i interventno sakupljanje obavlja se po pozivu, vozilima opremljenim tako da je spriječeno rasipanje otpada te širenje buke, prašine ili mirisa. Tvrtka Solution d.o.o. tehnološki proces prikupljanja otpada planira provoditi lokacijski i to: organizirano i kontinuirano tijekom cijele godine od proizvođača otpada iz čije aktivnosti nastaje otpad postavljanjem u tu svrhu predviđenih posebnih kontejnera u koje proizvođač skladišti otpad, od posjednika otpada/pravnih osoba kod kojih se otpad zatekao, sudjelovanjem na javnim natječajima. Otpad iz podgrupe 02 01 i 02 prikuplja se od posjednika otpada na način da se spriječi raznošenje otpada vjetrom tijekom prijevoza (spremnik sa sitnijim otpadom se prekriva mrežom). Otpad iz podgrupe 02 03 prikuplja se u spremnicima ili na paletama, na način da ne dođe do rasipanja otpada tijekom prijevoza. Otpad iz podgrupa 02 05 i 02 06 prikuplja se u spremnicima ili na paletama, na način da ne dođe do rasipanja otpada tijekom prijevoza. Otpad iz grupa 03, 04 i 07 prikuplja se od posjednika otpada na način da se spriječi raznošenje otpada vjetrom tijekom prijevoza (sitniji otpad se prevozi u zatvorenim spremnicima ili otvorenim spremnicima prekrivenim mrežom ili folijom). Otpad iz grupe 12 (metal i plastika) prikupljaju se od posjednika otpada u spremnicima (otpadna prašina se prevozi u zatvorenim spremnicima, ili u otvorenim spremnicima prekrivenim folijom). Otpad iz grupe 15 (ambalaža) prikuplja se od posjednika otpada u spremnicima. Otpad se prekriva mrežom ukoliko postoji opasnost od raznošenja otpada vjetrom. Otpad iz grupe 16 01 (gume, metali, plastika, staklo) prikuplja se u spremnicima, na način da se osigura stabilnost spremnika pri prijevozu. Otpad iz grupe 16 02 (električna i elektronička oprema) prikuplja se u spremnicima, na način da ne dođe do rasipanja otpada tijekom prijevoza. Otpad iz podgrupe 16 03 (nekorišteni proizvodi) prikuplja se u spremnicima, na način da ne dođe do rasipanja otpada tijekom prijevoza. Otpad iz podgrupe 19 02 (miješani otpad) prikuplja se u spremnicima, na način da se osigura stabilnost spremnika pri prijevozu. Otpad iz podgrupa 19 10 i 19 12 prikupljaju se na način da se onemogući širenje prašine tijekom prijevoza (u zatvorenim spremnicima ili otvorenim spremnicima prekrivenim mrežom ili folijom). Sukladno članku 28. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, jedinice lokalne samouprave dužne su osigurati javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Tvrtka Solution d.o.o. planira prikupljati otpad od pojedinačnih proizvođača i posjednika otpada, a ne od strane građana, iz kućanstva, te se nema namjeru miješati u nadležnosti i načine organiziranja javne usluge prikupljanja otpada jedinice lokalne samouprave. Planirano je prikupljanje otpada iz grupe 20 komunalni otpad (otpad iz obrta, industrije i ustanova sličan otpadu iz kućanstava, uključujući odvojeno skupljene sastojke) za koje Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15), ne razlikuje komunalni otpad sakupljen iz kućanstva od onog iz ustanova, trgovinskih i proizvodnih djelatnosti. Stoga se u nastavku navode vrste otpada s kojima se planira gospodariti iz grupe 20 komunalni otpad, sukladno dokumentu UPUTE i POJMOVNIK za određivanje otpada prema katalogu otpada, AZO-prosinac 2010.: 20 01 01 (kalemi – papirnati, karton, novine, uredski papir, papir, papir – za računala, papir – uredski, papir i karton (miješani), papirnate vreće, papirnati ručnici (iskorišteni), papir za brisanje (onečišćeni) 20 01 02 (boce – staklene, spremnici – stakleni, spremnici – stakleni (onečišćeni), fiberglas, staklo, staklene boce, stakleni spremnici, stakleno vlakno, staklene posude, staklasti emajli) 20 01 08 (otpad iz kantina, iz kantina, namirnice povučene iz prodaje, otpad od prerade hrane, pivo, alkoholna pića, alkoholi), 20 01 10 i 20 01 11 (kudjelja, iščesak i otpad od prediva abake, akrilno vlakno, sagovi, pamuk, vata, jastuci, vlakno – akrilno, vlakna – tekstilna (prerađena) sintetska, umjetna vlakna, otpad od sintetskog vlakna, juta, platno, otpad od svile, tekstilna vlakna (prerađena) 20 01 25 (ulje za kuhanje, biljno ulje) 20 01 28 (ljepila – na bazi vode, emajli, epoksidna/poliesterska boja u prahu, pokost, stvrdnuta ljepila, stvrdnuta sredstva za brtvljenje, nehaliogenirana ljepila, otpad od nehalogeniranih boja, boja – nehalogenirana, boja – na bazi vode 20 01 30 (sredstva za pranje, proizvodi za kosu i šampon, šampon i drugi proizvodi za kosu, surfaktant – detoksicirani alka) 20 01 32 (lijekovi – bez recepta, lijekovi na recept, farmaceutski proizvodi, otpad od farmaceutika) 20 01 34 (baterije – alkalne, baterije – linijske, baterije od metalnih hidrina, baterije – miješane)20 01 38 (pluto, olovke, građevno drvo – netretirano, drvo, otpaci od rezanja drveta) 20 01 39 (kalemi – plastični, boce – plastične, primjenjujuća folija, čvrsti diskovi računalni diskovi, vreće – plastične, plastični otpad basiran, celofan – suhi, stolice – plastične, folija – plastična, lamatati – plastični, laješ, latiš i guma (miješani), polietilen niske gustoće) 20 01 40 (mjed – otpadna, aluminij, aluminijska folija, otpaci i ostaci od lijevanog željeza, stolice – metalne, bakar – otpadni, otpaci i ostaci od bakra, (miješani) otpad od željeznih i neželjeznih metala) 20 01 41 (otpad od čišćenja dimnjaka) 20 02 01 (kora, trava, otpad iz vrtova, zeleni otpad, otpad iz vrtlarstva, biljno tkivo, otpad iz parkova i vrtova, tkivo – biljno, drveće, otpaci od obrezivanje živica i drveća, biljke, korovi, drvo, otpaci od rezanja drveta) 20 02 02 (sloj zemlje ispod površinskog sloja, otpad iz vrtova, zemlja i kamenje) 20 02 03 (ostali otpad koji nije biorazgradiv), 20 03 01 (otpad iz zanatskih pogona, ostaci od čišćenja poda, otpad iz kante za otpatke, običan otpad iz proizvodnih djelatnosti, običan uredski otpad) 20 03 02 (otpad s tržnica) 20 03 03 (ostaci od čišćenja ulica, otpaci, muljevi iz slivnika, ostaci od čišćenja cesta) 20 03 07 (stolice – plastične, stolice – metalne, stolice – drvene, i aparati (plinski), madraci, pjenasta guma, namještaj – metalni, namještaj uredski). Kao otpad za koje se zahtjeva distinkcija od komunalnog otpada iz kućanstva, a kojim tvrtka Solution d.o.o. namjerava gospodariti, prepoznati su sljedeći ključni brojevi sukladno dokumentu UPUTE i POJMOVNIK za određivanje otpada prema katalogu otpada, AZO-prosinac 2010.: 02 01 03 (otpad od prerade hrane, zeleni otpad, otpad iz vrtlarstva, drveće, otpad od povrća, biljke, korovi, drvo, otpaci od rezanja drva, usjevi, otpad od usjeva 02 01 07 (drveće, otpaci od rezanja drva, drvo, zeleni otpad, otpad od šumarstva) 02 02 03 (namirnice – povučene iz prodaje, otpad iz kuhinja 02 03 04 (namirnice – povučene iz prodaje, krumpiri, voće, ulje – biljno, duhan – prerađen, čaj, duhan – neprerađen, otpad od povrća) 02 05 01 (namirnice – povučene iz prodaje) 02 06 01 (namirnice – povučene iz prodaje) 02 07 04 (otpad od proizvodnje piva) 03 01 01 i 03 03 01 (kora, pluto, drvo, otpaci od rezanja drva) 03 01 05 (iverica, stolci – drveni, piljevina, strugotine – drvo, građevno drvo - netretirano, prašina – glađenje brusnim papirom, lesonit, drvo, otpaci od rezanja drva, namještaj izvan specifikacija, višak na zalihi) 03 03 07 i 03 03 08 (karton, celuloza – obezbojena, papir, novine, papir ) 04 01 09 (koža, otpaci od rezanja kože, tekstil – otpad od završne obrade) 19 05 03 (kompost – istrošeni) Proces prikupljanja otpada navedenih podgrupa obavlja se prema dogovoru od strane pojedinačnih proizvođača i posjednika otpada, na način da se onemogući rasipanje i raznošenje otpada u okoliš. Tijekom prijevoza sitnijeg otpada spremnik se dodatno prekriva mrežom. Sve vrste otpada će se prikupljati od ugovornih partnera i proizvođača otpada temeljem poziva, narudžbenice ili ugovora uz zakonom propisanu prateću dokumentaciju. Tvrtka Solution d.o.o. preuzimati će otpad za koji utvrdi da nema opasna svojstva.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Mjere upravljačkog nadzora podrazumijevaju vizualni pregled otpada prilikom provedbe tehnološkog procesa prikupljanje otpada. Količina sakupljenog i interventno sakupljenog otpada upisuje se u odgovarajući očevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada posebno, a uz podatak na očevidniku mora postojati primjerak pratećeg lista. Na kraju se sakupljeni otpad obrađuje i/ili predaje ovlaštenoj osobi za obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje. Navedeni očevidnici, bit će podloga za popunjavanje propisanih obrazaca prijavnih listova. Odgovornost za prijavu podataka iz navedenih evidencija u prvom redu ima odgovorna osoba u pravnoj osobi, a odgovornost za ažurno vođenje očevidnika s pratećim listovima i zakonito odvijanje djelatnosti gospodarenja otpadom imaju odgovorna osoba i njezin zamjenik sukladno njihovom imenovanju i propisima o gospodarenju otpadom. Provode se sve potrebne mjere održavanja i servisiranja uređaja i opreme te se vodi računa o njihovoj ispravnosti.

Upute za rad

U procesu sakupljanja i interventnog sakupljanja, vozač je dužan pravilno pakirati i utovariti otpad te za svaki odvoz od proizvođača/posjednika uzeti uredno popunjen i ovjeren prateći list. Vozač mora osigurati siguran prijevoz otpada bez rasipanja te širenja prašine, buke i mirisa. Za svaku vrstu sakupljenog otpada, mora se obaviti prihvat vizualnim pregledom otpada i provjerom da li su podaci na Pratećem listu u skladu sa zaprimljenim otpadom pa se Prateći list ovjerava. O zaprimljenom otpadu vodi se Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada posebno, a podaci iz očevidnika dostavljaju se do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, upravnom odjelu u jedinici područne (regionalne) samouprave nadležnom za poslove zaštite okoliša na propisanim obrascima Prijavnih listova.

## ii. Tehnološki proces 2 – Tablica 6.2.

| br. | NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA | OZNAKA |
| --- | --- | --- |
| 2. | Prihvat otpada | P2 |

| OTPAD KOJI ULAZI U PROCESA | OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA |
| --- | --- |
| k. b. | NAZIV | k. b. | NAZIV |
| 02 01 03 | otpadna biljna tkiva | 02 01 03 | otpadna biljna tkiva |
| 02 01 04 | otpadna plastika (isključujući ambalažu) | 02 01 04 | otpadna plastika (isključujući ambalažu) |
| 02 01 07 | otpad iz šumarstva | 02 01 07 | otpad iz šumarstva |
| 02 01 10 | otpadni metal | 02 01 10 | otpadni metal |
| 02 02 03 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu | 02 02 03 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu |
| 02 03 04 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu | 02 03 04 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu |
| 02 05 01 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu | 02 05 01 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu |
| 02 06 01 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu | 02 06 01 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu |
| 02 07 01 | otpad od pranja, čišćenja i mehaničkog usitnjavanja sirovina | 02 07 01 | otpad od pranja, čišćenja i mehaničkog usitnjavanja sirovina |
| 02 07 04 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu | 02 07 04 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu |
| 03 01 01 | otpadna kora i pluto | 03 01 01 | otpadna kora i pluto |
| 03 01 05 | piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod 03 01 04* | 03 01 05 | piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod 03 01 04* |
| 03 03 01 | otpadna kora i otpaci drveta | 03 03 01 | otpadna kora i otpaci drveta |
| 03 03 07 | mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona | 03 03 07 | mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona |
| 03 03 08 | otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje | 03 03 08 | otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje |
| 04 01 09 | otpad od površinske i završne obrade | 04 01 09 | otpad od površinske i završne obrade |
| 04 02 09 | otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri) | 04 02 09 | otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri) |
| 04 02 21 | otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana | 04 02 21 | otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana |
| 04 02 22 | otpad od prerađenih tekstilnih vlakana | 04 02 22 | otpad od prerađenih tekstilnih vlakana |
| 06 13 03 | ugljeno crnilo | 06 13 03 | ugljeno crnilo |
| 07 02 13 | otpadna plastika | 07 02 13 | otpadna plastika |
| 07 05 14 | kruti otpad koji nije naveden pod 07 05 13* | 07 05 14 | kruti otpad koji nije naveden pod 07 05 13* |
| 08 01 12 | otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod 08 01 11* | 08 01 12 | otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod 08 01 11* |
| 08 01 18 | otpad od uklanjanja boja ili lakova koji nije naveden pod 08 01 17* | 08 01 18 | otpad od uklanjanja boja ili lakova koji nije naveden pod 08 01 17* |
| 08 03 18 | otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17* | 08 03 18 | otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17* |
| 08 04 10 | otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod 08 04 09* | 08 04 10 | otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod 08 04 09* |
| 09 01 10 | fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji ne sadrže baterije | 09 01 10 | fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji ne sadrže baterije |
| 10 01 01 | taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04*) | 10 01 01 | taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04*) |
| 10 01 02 | lebdeći pepeo od izgaranja ugljena | 10 01 02 | lebdeći pepeo od izgaranja ugljena |
| 10 01 03 | lebdeći pepeo od izgaranja treseta i neobrađenog drveta | 10 01 03 | lebdeći pepeo od izgaranja treseta i neobrađenog drveta |
| 10 01 15 | pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod 10 01 14* | 10 01 15 | pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod 10 01 14* |
| 10 01 19 | otpad od pročišćavanja plinova koji nije naveden pod 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18* | 10 01 19 | otpad od pročišćavanja plinova koji nije naveden pod 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18* |
| 10 01 24 | pijesak nastao pri transportu krutih materijala pomoću tekućine | 10 01 24 | pijesak nastao pri transportu krutih materijala pomoću tekućine |
| 10 11 12 | otpadno staklo koje nije navedeno pod 10 11 11* | 10 11 12 | otpadno staklo koje nije navedeno pod 10 11 11* |
| 10 12 06 | odbačeni kalupi | 10 12 06 | odbačeni kalupi |
| 10 12 08 | otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade) | 10 12 08 | otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade) |
| 10 13 14 | otpadni beton i betonski mulj | 10 13 14 | otpadni beton i betonski mulj |
| 11 05 01 | tvrdi cink | 11 05 01 | tvrdi cink |
| 12 01 01 | strugotine i opiljci koji sadrže željezo | 12 01 01 | strugotine i opiljci koji sadrže željezo |
| 12 01 02 | prašina i čestice koje sadrže željezo | 12 01 02 | prašina i čestice koje sadrže željezo |
| 12 01 03 | strugotine i opiljci obojenih metala | 12 01 03 | strugotine i opiljci obojenih metala |
| 12 01 05 | strugotine plastike | 12 01 05 | strugotine plastike |
| 12 01 21 | istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod 12 01 20* | 12 01 21 | istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod 12 01 20* |
| 15 01 01 | papirna i kartonska ambalaža | 15 01 01 | papirna i kartonska ambalaža |
| 15 01 02 | plastična ambalaža | 15 01 02 | plastična ambalaža |
| 15 01 03 | drvena ambalaža | 15 01 03 | drvena ambalaža |
| 15 01 04 | metalna ambalaža | 15 01 04 | metalna ambalaža |
| 15 01 05 | višeslojna (kompozitna) ambalaža | 15 01 05 | višeslojna (kompozitna) ambalaža |
| 15 01 06 | miješana ambalaža | 15 01 06 | miješana ambalaža |
| 15 01 07 | staklena ambalaža | 15 01 07 | staklena ambalaža |
| 15 01 09 | tekstilna ambalaža | 15 01 09 | tekstilna ambalaža |
| 15 02 03 | apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02* | 15 02 03 | apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02* |
| 16 01 03 | otpadne gume | 16 01 03 | otpadne gume |
| 16 01 06 | otpadna vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente | 16 01 06 | otpadna vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente |
| 16 01 17 | željezo i legure koje sadrže željezo | 16 01 17 | željezo i legure koje sadrže željezo |
| 16 01 18 | obojeni metali | 16 01 18 | obojeni metali |
| 16 01 19 | plastika | 16 01 19 | plastika |
| 16 01 20 | staklo | 16 01 20 | staklo |
| 16 06 04 | alkalne baterije(osim 16 06 02*) | 16 06 04 | alkalne baterije(osim 16 06 02*) |
| 16 06 05 | ostale baterije i akumulatori | 16 06 05 | ostale baterije i akumulatori |
| 16 08 01 | istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ili platinu (osim 16 08 07*) | 16 08 01 | istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ili platinu (osim 16 08 07*) |
| 16 11 02 | obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i nije naveden pod 16 11 01* | 16 11 02 | obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i nije naveden pod 16 11 01* |
| 16 11 04 | ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 03* | 16 11 04 | ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 03* |
| 17 01 01 | beton | 17 01 01 | beton |
| 17 01 02 | cigle | 17 01 02 | cigle |
| 17 01 03 | crijep/pločice i keramika | 17 01 03 | crijep/pločice i keramika |
| 17 01 07 | mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06* | 17 01 07 | mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06* |
| 17 02 01 | drvo | 17 02 01 | drvo |
| 17 02 02 | staklo | 17 02 02 | staklo |
| 17 02 03 | plastika | 17 02 03 | plastika |
| 17 03 02 | mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01* | 17 03 02 | mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01* |
| 17 04 01 | bakar, bronca, mjed | 17 04 01 | bakar, bronca, mjed |
| 17 04 02 | aluminij | 17 04 02 | aluminij |
| 17 04 03 | olovo | 17 04 03 | olovo |
| 17 04 04 | cink | 17 04 04 | cink |
| 17 04 05 | željezo i čelik | 17 04 05 | željezo i čelik |
| 17 04 06 | kositar | 17 04 06 | kositar |
| 17 04 07 | miješani metali | 17 04 07 | miješani metali |
| 17 04 11 | kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10* | 17 04 11 | kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10* |
| 17 05 04 | zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03* | 17 05 04 | zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03* |
| 17 06 04 | izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* | 17 06 04 | izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* |
| 17 08 02 | građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01* | 17 08 02 | građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01* |
| 17 09 04 | miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03* | 17 09 04 | miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03* |
| 18 01 04 | oštri predmeti (osim 18 01 03*) | 18 01 04 | oštri predmeti (osim 18 01 03*) |
| 18 01 09 | lijekovi koji nisu navedeni pod 18 01 08* | 18 01 09 | lijekovi koji nisu navedeni pod 18 01 08* |
| 19 02 03 | prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada | 19 02 03 | prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada |
| 19 02 10 | gorivi otpad koji nije naveden pod 19 02 08* i 19 02 09* | 19 02 10 | gorivi otpad koji nije naveden pod 19 02 08* i 19 02 09* |
| 19 05 01 | nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada | 19 05 01 | nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada |
| 19 05 03 | kompost koji nije u skladu sa specifikacijom | 19 05 03 | kompost koji nije u skladu sa specifikacijom |
| 19 09 04 | istrošeni aktivni ugljen | 19 09 04 | istrošeni aktivni ugljen |
| 19 10 01 | otpad od željeza i čelika | 19 10 01 | otpad od željeza i čelika |
| 19 10 02 | otpad od obojenih metala | 19 10 02 | otpad od obojenih metala |
| 19 10 04 | pahuljasta frakcija i prašina, koja nije navedena pod 19 10 03* | 19 10 04 | pahuljasta frakcija i prašina, koja nije navedena pod 19 10 03* |
| 19 10 06 | ostale frakcije koje nisu navedene pod 19 10 05* | 19 10 06 | ostale frakcije koje nisu navedene pod 19 10 05* |
| 19 12 01 | papir i karton | 19 12 01 | papir i karton |
| 19 12 02 | željezo i legure koje sadrže željezo | 19 12 02 | željezo i legure koje sadrže željezo |
| 19 12 03 | obojeni metali | 19 12 03 | obojeni metali |
| 19 12 04 | plastika i guma | 19 12 04 | plastika i guma |
| 19 12 05 | staklo | 19 12 05 | staklo |
| 19 12 07 | drvo koje nije navedeno pod 19 12 06* | 19 12 07 | drvo koje nije navedeno pod 19 12 06* |
| 19 12 08 | tekstili | 19 12 08 | tekstili |
| 19 12 09 | minerali (npr. pijesak, kamenje) | 19 12 09 | minerali (npr. pijesak, kamenje) |
| 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
| 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 19 13 02 | kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji nije naveden pod 19 13 01* | 19 13 02 | kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji nije naveden pod 19 13 01* |
| 20 01 01 | papir i karton | 20 01 01 | papir i karton |
| 20 01 02 | staklo | 20 01 02 | staklo |
| 20 01 08 | biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina | 20 01 08 | biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina |
| 20 01 10 | odjeća | 20 01 10 | odjeća |
| 20 01 11 | tekstili | 20 01 11 | tekstili |
| 20 01 25 | jestiva ulja i masti | 20 01 25 | jestiva ulja i masti |
| 20 01 28 | boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27* | 20 01 28 | boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27* |
| 20 01 30 | deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29* | 20 01 30 | deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29* |
| 20 01 32 | lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31* | 20 01 32 | lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31* |
| 20 01 34 | baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33* | 20 01 34 | baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33* |
| 20 01 36 | odbačene električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* | 20 01 36 | odbačene električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* |
| 20 01 38 | drvo koje nije navedeno pod 20 01 37* | 20 01 38 | drvo koje nije navedeno pod 20 01 37* |
| 20 01 39 | plastika | 20 01 39 | plastika |
| 20 01 40 | metali | 20 01 40 | metali |
| 20 01 41 | otpad od čišćenja dimnjaka | 20 01 41 | otpad od čišćenja dimnjaka |
| 20 02 01 | biorazgradivi otpad | 20 02 01 | biorazgradivi otpad |
| 20 02 02 | zemlja i kamenje | 20 02 02 | zemlja i kamenje |
| 20 02 03 | ostali otpad koji nije biorazgradiv | 20 02 03 | ostali otpad koji nije biorazgradiv |
| 20 03 01 | Miješani komunalni otpad | 20 03 01 | Miješani komunalni otpad |
| 20 03 02 | otpad s tržnica | 20 03 02 | otpad s tržnica |
| 20 03 03 | ostaci od čišćenja ulica | 20 03 03 | ostaci od čišćenja ulica |
| 20 03 07 | glomazni otpad | 20 03 07 | glomazni otpad |

| VRSTA UREĐAJA/ OPREME | NAZIV PROIZVOĐAČA | TIP | NAMJENA |
| --- | --- | --- | --- |
| Roll kontejner (2 KOM) | Nepoznato | 32 m3 | prihvat i skladištenje materijala |
| Kontejner-baja (2KOM) | Nepoznato | 32 m3 | prihvat i skladištenje materijala |
| Platformska/kolna vaga | VAGE D.O.O. ZAGREB | AVERY 407 | vaganje otpada |

OPIS METODA OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Teretna vozila dovoze neopasni otpad na ulaz u građevinu. Djelatnici tvrtke Solution d.o.o. preuzimaju prateću dokumentaciju o otpadu te obavljaju vizualni pregled dovezenog otpada. Provjerom dokumentacije o otpadu utvrđuje se cjelovitost i ispravnost propisane prateće dokumentacije otpada kojeg se preuzima. Vizualnim pregledom otpada utvrđuje se da li otpad koji se preuzima odgovara pratećoj dokumentaciji. Podaci o količinama i vrstama dovezenog otpada upisuju se u očevidnike o nastanku i tijeku otpada. Prihvaćeni otpad skladišti se po vrstama i ključnim brojevima u prostoru namijenjenim prihvatu i skladištenju neopasnog otpada.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Prije početka rada zaposlenici su upoznati s uputama o radu. Dežurni djelatnik obučen je za provođenje ovog postupka te posjeduje Uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način. Navedeni uvjeti se ispunjavaju i dokumentiraju. Prilikom prihvata otpada djelatnik tvrtke Solution d.o.o. preuzima prateću dokumentaciju o otpadu te obavlja vizualni pregled otpada, na osnovu čega donosi odluku o daljnjoj provedbi prihvata otpada. Nakon vizualnog pregleda provodi se vaganje otpada. Ovisno o čistoći prihvaćenog otpada, otpad se može odmah skladištiti prije obrade po vrsti i ključnom broju ili se obavlja primarna selekcija prije skladištenja i mehaničke obrade. Ukoliko je potrebno obavlja se primarna selekciju otpada, odvaga otpada po vrstama i ključnim brojevima, a ti se podaci upisuju u: - Prateći list za neopasni otpad, ONTO obrazac

Upute za rad

A: Prilikom prihvata otpada od posjednika, odgovorna osoba (djelatnik) tvrtke Solution d.o.o., dužan je: 1. zatražiti propisanu prateću dokumentaciju o otpadu, 2. zatražiti osobne dokumente od prodavatelja otpada (ukoliko otpad dovozi fizička osoba tj. građanin), 3. obaviti vizualni pregled otpada, 4. obaviti primarnu selekciju ukoliko se radi u većem broju vrsta otpada (razdvojiti otpad po vrstama), 5. obaviti odvagu, 6. ispuniti prateći list za otpad, 7. ispuniti onto obrazac te 8. izdati prodavatelju propisanu prateću dokumentaciju (Izjava o vlasništvu otpada, Potvrda o preuzetom otpadu, Prateći list, račun). Osim navedenih definiraju se i slijedeće upute: 1. opremom smiju rukovati samo za to obučeni djelatnici tvrtke Solution d.o.o., 2. prije početka rada uvjeriti se da je oprema ispravna i da rad neće ugroziti druge radnike, 3. prostor mora biti čist i pristupačan, 4. zaposlenici obvezno moraju nositi zaštitnu odjeću i obuću i 5. svaki kvar ili nedostatak na opremi ili uočenu opasnost prilikom prihvata otpada prijaviti odgovornoj osobi.

## iii. Tehnološki proces 3 – Tablica 6.3.

| br. | NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA | OZNAKA |
| --- | --- | --- |
| 3. | Priprema za ponovnu uporabu | P3 |

| OTPAD KOJI ULAZI U PROCESA | OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA |
| --- | --- |
| k. b. | NAZIV | k. b. | NAZIV |
| 02 01 04 | otpadna plastika (isključujući ambalažu) | 02 01 04 | otpadna plastika (isključujući ambalažu) |
| 02 01 10 | otpadni metal | 02 01 10 | otpadni metal |
| 04 02 09 | otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri) | 04 02 09 | otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri) |
| 04 02 21 | otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana | 04 02 21 | otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana |
| 04 02 22 | otpad od prerađenih tekstilnih vlakana | 04 02 22 | otpad od prerađenih tekstilnih vlakana |
| 07 02 13 | otpadna plastika | 07 02 13 | otpadna plastika |
| 08 03 18 | otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17* | 08 03 18 | otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17* |
| 10 12 06 | odbačeni kalupi | 10 12 06 | odbačeni kalupi |
| 10 12 08 | otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade) | 10 12 08 | otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade) |
| 12 01 01 | strugotine i opiljci koji sadrže željezo | 12 01 01 | strugotine i opiljci koji sadrže željezo |
| 12 01 03 | strugotine i opiljci obojenih metala | 12 01 03 | strugotine i opiljci obojenih metala |
| 15 01 01 | papirna i kartonska ambalaža | 15 01 01 | papirna i kartonska ambalaža |
| 15 01 02 | plastična ambalaža | 15 01 02 | plastična ambalaža |
| 15 01 03 | drvena ambalaža | 15 01 03 | drvena ambalaža |
| 15 01 04 | metalna ambalaža | 15 01 04 | metalna ambalaža |
| 15 01 05 | višeslojna (kompozitna) ambalaža | 15 01 05 | višeslojna (kompozitna) ambalaža |
| 15 01 06 | miješana ambalaža | 15 01 06 | miješana ambalaža |
| 15 01 07 | staklena ambalaža | 15 01 07 | staklena ambalaža |
| 15 01 09 | tekstilna ambalaža | 15 01 09 | tekstilna ambalaža |
| 15 02 03 | apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02* | 15 02 03 | apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02* |
| 16 01 03 | otpadne gume | 16 01 03 | otpadne gume |
| 16 01 06 | otpadna vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente | 16 01 06 | otpadna vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente |
| 16 01 17 | željezo i legure koje sadrže željezo | 16 01 17 | željezo i legure koje sadrže željezo |
| 16 01 18 | obojeni metali | 16 01 18 | obojeni metali |
| 16 01 19 | plastika | 16 01 19 | plastika |
| 16 01 20 | staklo | 16 01 20 | staklo |
| 16 06 04 | alkalne baterije (osim 16 06 02*) | 16 06 04 | alkalne baterije(osim 16 06 02*) |
| 16 06 05 | ostale baterije i akumulatori | 16 06 05 | ostale baterije i akumulatori |
| 17 01 01 | beton | 17 01 01 | beton |
| 17 01 02 | cigle | 17 01 02 | cigle |
| 17 01 03 | crijep/pločice i keramika | 17 01 03 | crijep/pločice i keramika |
| 17 01 07 | mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06* | 17 01 07 | mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06* |
| 17 02 01 | drvo | 17 02 01 | drvo |
| 17 02 02 | staklo | 17 02 02 | staklo |
| 17 02 03 | plastika | 17 02 03 | plastika |
| 17 04 01 | bakar, bronca, mjed | 17 04 01 | bakar, bronca, mjed |
| 17 04 02 | aluminij | 17 04 02 | aluminij |
| 17 04 03 | olovo | 17 04 03 | olovo |
| 17 04 04 | cink | 17 04 04 | cink |
| 17 04 05 | željezo i čelik | 17 04 05 | željezo i čelik |
| 17 04 06 | kositar | 17 04 06 | kositar |
| 17 04 07 | miješani metali | 17 04 07 | miješani metali |
| 17 04 11 | kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10* | 17 04 11 | kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10* |
| 17 06 04 | izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* | 17 06 04 | izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* |
| 17 08 02 | građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01* | 17 08 02 | građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01* |
| 17 09 04 | miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03* | 17 09 04 | miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03* |
| 19 02 03 | prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada | 19 02 03 | prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada |
| 19 10 01 | otpad od željeza i čelika | 19 10 01 | otpad od željeza i čelika |
| 19 10 02 | otpad od obojenih metala | 19 10 02 | otpad od obojenih metala |
| 19 12 01 | papir i karton | 19 12 01 | papir i karton |
| 19 12 02 | željezo i legure koje sadrže željezo | 19 12 02 | željezo i legure koje sadrže željezo |
| 19 12 03 | obojeni metali | 19 12 03 | obojeni metali |
| 19 12 04 | plastika i guma | 19 12 04 | plastika i guma |
| 19 12 05 | staklo | 19 12 05 | staklo |
| 19 12 07 | drvo koje nije navedeno pod 19 12 06* | 19 12 07 | drvo koje nije navedeno pod 19 12 06* |
| 19 12 08 | tekstili | 19 12 08 | tekstili |
| 19 12 09 | minerali (npr. pijesak, kamenje) | 19 12 09 | minerali (npr. pijesak, kamenje) |
| 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 20 01 01 | papir i karton | 20 01 01 | papir i karton |
| 20 01 02 | staklo | 20 01 02 | staklo |
| 20 01 10 | odjeća | 20 01 10 | odjeća |
| 20 01 11 | tekstili | 20 01 11 | tekstili |
| 20 01 36 | odbačene električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* | 20 01 36 | odbačene električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* |
| 20 01 39 | plastika | 20 01 39 | plastika |
| 20 01 40 | metali | 20 01 40 | metali |
| 20 03 02 | otpad s tržnica | 20 03 02 | otpad s tržnica |
| 20 03 07 | glomazni otpad | 20 03 07 | glomazni otpad |

| VRSTA UREĐAJA/ OPREME | NAZIV PROIZVOĐAČA | TIP | NAMJENA |
| --- | --- | --- | --- |
| Ručni i električni alati | Razni | Razno | Rastavljanje, popravak, čišćenje |
| Motorni rezač | Husqvarna | HK 760 | Rezanje i usitnjavanje |
| Škare za rezanje | - | FICEP | Rezanje |

OPIS METODA OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Nakon prihvata otpada odvojeno po vrsti, svojstvu i agregatnom stanju, pristupa se pregledu stanja sakupljenog otpada. Ukoliko se ustanove pojedini dijelovi sklopa i/ili otpadnog uređaja koji mogu poslužiti ponovnoj uporabi u istu svrhu, isti se pažljivo ručnim i električnim alatima rastavljaju i čiste te se dostavljaju serviserima takvih uređaja kao rabljeni rezervni dijelovi. Ukoliko je pojedine odbačene uređaje ili veće strojeve moguće u potpunosti popraviti, djelatnici tvrtke Solution d.o.o. u suradnji s ovlaštenim serviserom popravljaju odbačeni uređaj. Nakon popravka, serviser popravljeni uređaj kao rabljeni vraća u ponovnu uporabu.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Tehnološki postupak obrade neopasnog otpada obavljaju obučeni djelatnici tvrtke Solution d.o.o. koji količine i vrste obrađenog otpada kontinuirano evidentiraju upisivanjem podataka u obrasce o nastanku i tijeku otpada. Nadzor tehnološkog procesa vrši se kontrolom ispravnosti strojeva i opreme koji se koriste. Isti moraju biti ispitani za rad na siguran način, vozila moraju biti tehnički ispravna (sa obavljenim tehničkim pregledom). Zaposlenici koji rade na strojevima moraju biti obučeni i posjedovati Uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način. Navedeni uvjeti se ispunjavaju i dokumentiraju. Prije početka rada zaposlenici moraju biti upoznati s uputama o radu.

Upute za rad

Upute za rad na strojevima i alatima za mehaničku obradu i pripremu za ponovnu uporabu neopasnog otpada sastavni su dio specifikacija navedene opreme kao i obuke djelatnika tvrtke Solution d.o.o. Zaposlenici Solution d.o.o. su posebno osposobljeni za rukovanje ovim strojevima i alatima.

## iv. Tehnološki proces 4 – Tablica 6.4.

| br. | NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA | OZNAKA |
| --- | --- | --- |
| 4. | Recikliranje/obnavljanje otpadnih organskih tvari koje se ne koriste kao otapala | P4 |

| OTPAD KOJI ULAZI U PROCESA | OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA |
| --- | --- |
| k. b. | NAZIV | k. b. | NAZIV |
| 02 01 03 | otpadna biljna tkiva |  |  |
| 02 01 07 | otpad iz šumarstva |  |  |
| 03 01 05 | piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, otpaci dasaka i furnira, koji nisu navedeni pod 03 01 04 |  |  |
| 03 03 01 | otpadna kora i otpaci drveta |  |  |
| 15 01 03 | ambalaža od drveta |  |  |
| 17 02 01 | drvo |  |  |
| 19 12 07 | drvo koje nije navedeno pod 19 12 06* |  |  |
| 20 01 38 | drvo koje nije navedeno pod 20 01 37* |  |  |
| 20 02 01 | biorazgradivi otpad |  |  |

| VRSTA UREĐAJA/ OPREME | NAZIV PROIZVOĐAČA | TIP | NAMJENA |
| --- | --- | --- | --- |
| Drobilica za otpad | DOPPSTADT | DW 2060 BIEBER | Usitnjavanje – drobljenje otpada |
| Rovokopač | FIAT | KOBELCO E145W | Ukrcaj – iskrcaj – manipulacija – mehanička obrada |
| Motorni rezač | HUSQVARNA | HK 760 | Rezanje i usitnjavanje |
| Škare za rezanje |  | Ficep | Rezanje |

OPIS METODA OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Nakon sakupljanja i prihvata otpada, otpadni materijali podvrgavaju se postupku drobljenja u drobilici. Razina do koje će se vršiti usitnjavanje materijala po vrstama i kvaliteti kao i eventualno prešanje ili baliranje ovisi o zahtjevima kupaca i postupku oporabe kojem će navedeni otpad biti podvrgnut. Dobiveni proizvod je drvena sječka koja se plasira tvrtkama koje navedeni materijal koriste u energetske svrhe.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Tehnološki postupak obrade neopasnog otpada obavljaju obučeni djelatnici tvrtke Solution d.o.o. koji količine i vrste obrađenog otpada kontinuirano evidentiraju upisivanjem podataka u obrasce o nastanku i tijeku otpada. Nadzor tehnološkog procesa vrši se kontrolom ispravnosti strojeva i opreme koji se koriste. Isti moraju biti ispitani za rad na siguran način, vozila moraju biti tehnički ispravna(sa obavljenim tehničkim pregledom). Zaposlenici koji rade na strojevima moraju biti obučeni i posjedovati Uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način. Navedeni uvjeti se ispunjavaju i dokumentiraju. Prije početka rada zaposlenici moraju biti upoznati s uputama o radu.

Upute za rad

Upute za rad na strojevima i alatima sastavni su dio obuke djelatnika tvrtke Solution d.o.o.. Zaposlenici Solution d.o.o. su posebno osposobljeni za rukovanje ovim strojevima i alatima.

## v. Tehnološki proces 5 – Tablica 6.5.

| br. | NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA | OZNAKA |
| --- | --- | --- |
| 5. | Razmjena otpada radi primjene bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1—R11 | P5 |

| otpad koji ulazi u proces |  | otpad koji izlazi iz procesa |
| --- | --- | --- |
| k. b. | naziv | k. b. | naziv |
| 02 01 03 | otpadna biljna tkiva | 19 12 07 | drvo koje nije navedeno pod 19 12 06* |
|  |  | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 02 01 04 | otpadna plastika (isključujući ambalažu) | 19 12 04 | plastika i guma |
|  |  | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 02 01 07 | otpad iz šumarstva | 19 12 07 | drvo koje nije navedeno pod 19 12 06* |
|  |  | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 02 01 10 | otpadni metal | 19 12 02 | željezni metali |
|  |  | 19 12 03 | neželjezni metali |
| 02 03 04 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 02 06 01 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 03 01 01 | otpadna kora i pluto | 19 12 07 | drvo koje nije navedeno pod 19 12 06* |
|  |  | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
| 03 01 05 | piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, otpaci dasaka i furnira, koji nisu navedeni pod 03 01 04 | 19 12 07 | drvo koje nije navedeno pod 19 12 06* |
|  |  | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 03 03 01 | otpadna kora i otpaci drveta | 19 12 07 | drvo koje nije navedeno pod 19 12 06* |
|  |  | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
| 03 03 07 | mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona | 19 12 01 | papir i karton |
|  |  | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 03 03 08 | otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje | 19 12 01 | papir i karton |
|  |  | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 04 02 09 | otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri | 19 12 08 | tekstil |
|  |  | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 04 02 21 | otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana | 19 12 08 | tekstil |
|  |  | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
| 04 02 22 | otpad od prerađenih tekstilnih | 19 12 08 | tekstil |
|  |  | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
| 07 02 13 | otpadna plastika | 19 12 04 | plastika i guma |
|  |  | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 07 05 14 | kruti otpad koji nije naveden pod 07 05 13 | 19 12 02 | željezni metali |
|  |  | 19 12 03 | neželjezni metali |
|  |  | 19 12 04 | plastika i guma |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 10 12 06 | odbačeni kalupi | 19 12 02 | željezni metali |
|  |  | 19 12 03 | neželjezni metali |
|  |  | 19 12 04 | plastika i guma |
|  |  | 19 12 07 | drvo koje nije navedeno pod 19 12 06* |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 10 12 08 | otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade) | 19 12 09 | minerali (npr. pijesak, kamenje) |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 11 05 01 | tvrdi cink | 19 12 03 | neželjezni metali |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 12 01 01 | strugotine i opiljci koji sadrže željezo | 19 12 02 | željezni metali |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 12 01 02 | prašina i čestice koje sadrže željezo | 19 12 02 | željezni metali |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 12 01 03 | strugotine i opiljci obojenih metala | 19 12 03 | neželjezni metali |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 12 01 05 | strugotine od (blanjanja i tokarenja plastike) | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
| 15 01 01 | ambalaža od papira i kartona | 19 12 01 | papir i karton |
|  |  | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
| 15 01 02 | ambalaža od plastike | 19 12 04 | plastika i guma |
|  |  | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 15 01 03 | ambalaža od drveta | 19 12 02 | željezni metali |
|  |  | 19 12 03 | neželjezni metali |
|  |  | 19 12 03 | drvo koje nije navedeno pod 19 12 06 |
|  |  | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 15 01 04 | ambalaža od metala | 19 12 02 | željezni metali |
|  |  | 19 12 03 | neželjezni metali |
| 15 01 05 | višeslojna (kompozitna) ambalaža | 19 12 02 | željezni metali |
|  |  | 19 12 03 | neželjezni metali |
|  |  | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 15 01 06 | miješana ambalaža | 19 12 01 | papir i karton |
|  |  | 19 12 02 | željezo i legure koje sadrže željezo |
|  |  | 19 12 03 | obojeni metali |
|  |  | 19 12 04 | plastika i guma |
|  |  | 19 12 08 | tekstili |
|  |  | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad(uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 15 01 07 | staklena ambalaža | 19 12 05 | staklo |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 15 01 09 | tekstilna ambalaža | 19 12 08 | tekstil |
|  |  | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 15 02 03 | apsorbensi, filtarski materijali, tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02 | 19 12 08 | tekstil |
|  |  | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 16 01 03 | otpadne gume | 19 12 02 | željezo i legure koje sadrže željezo |
|  |  | 19 12 04 | plastika i guma |
|  |  | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 16 01 06 | otpadna vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne tvari | 19 12 02 | željezo i legure koje sadrže željezo |
|  |  | 19 12 03 | obojeni metal |
|  |  | 19 12 04 | slastika i guma |
|  |  | 19 12 05 | staklo |
|  |  | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 16 01 17 | željezo i legure koje sadrže željezo | 19 12 02 | željezo i legure koje sadrže željezo |
| 16 01 18 | obojeni metali | 19 12 03 | obojeni metali |
| 16 01 19 | plastika | 19 12 04 | plastika i guma |
|  |  | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 16 01 20 | staklo | 19 12 05 | staklo |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 17 01 01 | beton | 19 12 02 | željezo i legure koje sadrže željezo |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 17 01 02 | cigle | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 17 01 03 | crijep/pločice i keramika | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 17 01 07 | mješavine betona, cigle, crijepa/pločice i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06 | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11 |
| 17 02 01 | drvo | 19 12 07 | drvo koje nije navedeno pod 19 12 06 |
|  |  | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 17 02 02 | staklo | 19 12 05 | staklo |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 17 02 03 | plastika | 19 12 04 | plastika i guma |
|  |  | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 17 09 04 | miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 19 12 01 | papir i karton |
|  |  | 19 12 02 | željezo i legure koje sadrže željezo |
|  |  | 19 12 03 | obojeni metali |
|  |  | 19 12 04 | plastika i guma |
|  |  | 19 12 05 | staklo |
|  |  | 19 12 07 | drvo koje nije navedeno pod 19 12 06* |
|  |  | 19 12 09 | minerali (npr. pijesak, kamenje) |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 19 02 03 | prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 19 05 01 | nekompostirana frakcija komunalnog i čistog otpada | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 20 01 01 | papir i karton | 19 12 01 | papir i karton |
|  |  | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 20 01 10 | odjeća | 19 12 01 | papir i karton |
|  |  | 19 12 08 | tekstil |
|  |  | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 20 01 11 | tekstil | 19 12 08 | tekstil |
|  |  | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 20 01 38 | drvo koje nije navedeno pod 20 01 37 | 19 05 01 | nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada |
|  |  | 19 05 03 | kompost koji nije u skladu sa specifikacijom |
|  |  | 19 12 07 | drvo koje nije navedeno pod 19 12 06* |
|  |  | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 20 01 39 | plastika | 19 12 04 | plastika i guma |
|  |  | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 20 02 01 | biorazgradivi otpad | 19 12 09 | minerali (npr. pijesak, kamenje) |
|  |  | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 20 02 03 | ostali otpad koji nije biorazgradiv | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 20 03 01 | miješani komunalni otpad | 19 05 03 | kompost koji nije u skladu sa specifikacijom |
|  |  | 19 12 01 | papir i karton |
|  |  | 19 12 02 | željezo i legure koje sadrže željezo |
|  |  | 19 12 03 | obojeni metali |
|  |  | 19 12 04 | plastika i guma |
|  |  | 19 12 07 | drvo koje nije navedeno pod 19 12 06* |
|  |  | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 20 03 02 | otpad s tržnica | 19 05 01 | nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada |
|  |  | 19 05 03 | kompost koji nije u skladu sa specifikacijom |
|  |  | 19 12 01 | papir i karton |
|  |  | 19 12 02 | željezo i legure koje sadrže željezo |
|  |  | 19 12 04 | plastika i guma |
|  |  | 19 12 07 | drvo koje nije navedeno pod 19 12 06* |
|  |  | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 20 03 07 | glomazni otpad | 19 05 01 | nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada |
|  |  | 19 05 03 | kompost koji nije u skladu sa specifikacijom |
|  |  | 19 12 03 | obojeni metali |
|  |  | 19 12 02 | željezo i legure koje sadrže željezo |
|  |  | 19 12 04 | plastika i guma |
|  |  | 19 12 07 | drvo koje nije navedeno pod 19 12 06 |
|  |  | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |

| VRSTA UREĐAJA/ OPREME | NAZIV PROIZVOĐAČA | TIP | NAMJENA |
| --- | --- | --- | --- |
| Drobilica za otpad | DOPPSTADT | DW 2060 BIEBER | Usitnjavanje – drobljenje otpada |
| Rovokopač | FIAT | KOBELCO E145W | Ukrcaj – iskrcaj – manipulacija – mehanička obrada |
| Motorni rezač | HUSQVARNA | HK 760 | Rezanje i usitnjavanje |

OPIS METODA OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Ovisno o stanju na tržištu i zahtjevima kupaca navedeni otpad iz kojeg su izdvojene korisne komponente obrađuje se primjenom jedne ili više niže opisanih metoda. Smanjivanje volumena Prešanje/sabijanje svih vrsta otpada kojima je potrebno smanjiti zapremninu/volumen u cilj u lakše manipulacije, optimalnog iskorištavanja skladišnog prostora i smanjenja troška transporta otpada do ovlaštenih oporabitelj itd. Rezanje Rezanje se vrši za otpad – sirovine (uglavnom metal) kojima je potrebno smanjiti zapremninu radi jednostavnije manipulacije, optimalnog iskorištavanja skladišnog prostora te smanjenja troška transporta otpada do ovlaštenih oporabitelj itd. Rezanje se vrši ručno ili mehanički ovisno o tipu otpada. Nakon rezanja, otpad se odlaže na za to predviđeno mjesto u skladištu. Drobljenje i usitnjavanje Kako bi se smanjila zapremnina materijali se podvrgavaju postupku drobljenja u drobilici/mlinu. Razina do koje će se vršiti razvrstavanje, rasklapanje, usitnjavanje materijala po vrstama i kvaliteti kao i eventualno prešanje ili baliranje ovisi o zahtjevima kupaca i postupku oporabe kojem će navedeni otpad biti podvrgnut. Razvrstavanje pojedinih sastojaka otpada obavlja se na radnim mjestima predviđenim za ručno razvrstavanje. Djelatnici su obučeni o postupku obavljanja tehnološkog procesa razvrstavanja.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Tehnološki postupak obrade neopasnog otpada obavljaju obučeni djelatnici tvrtke Solution d.o.o. koji količine i vrste obrađenog otpada kontinuirano evidentiraju upisivanjem podataka u obrasce o nastanku i tijeku otpada. Zaposlenici koji rade na strojevima posjeduju Uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način. Prije početka rada zaposlenici su upoznati s uputama o radu. Nadzor tehnološkog procesa vrši se kontrolom ispravnosti strojeva i opreme koji se koriste. Isti moraju biti ispitani za rad na siguran način. Navedeni uvjeti se ispunjavaju i dokumentiraju.

Upute za rad

Upute za rad na strojevima i alatima sastavni su dio specifikacija navedene opreme kao i obuke djelatnika tvrtke Solution d.o.o.

## v. Tehnološki proces 5 – Tablica 6.5.

| br. | NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA | OZNAKA |
| --- | --- | --- |
| 6. | Skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupka oporabe navedenim pod R1-R12 | P6 |

| OTPAD KOJI ULAZI U PROCES | OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA |
| --- | --- |
| k. b. | NAZIV | k. b. | NAZIV |
| 02 01 03 | otpadna biljna tkiva | 02 01 03 | otpadna biljna tkiva |
| 02 01 04 | otpadna plastika (isključujući ambalažu) | 02 01 04 | otpadna plastika (isključujući ambalažu) |
| 02 01 07 | otpad iz šumarstva | 02 01 07 | otpad iz šumarstva |
| 02 01 10 | otpadni metal | 02 01 10 | otpadni metal |
| 02 02 03 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu | 02 02 03 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu |
| 02 03 04 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu | 02 03 04 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu |
| 02 05 01 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu | 02 05 01 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu |
| 02 06 01 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu | 02 06 01 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu |
| 02 07 01 | otpad od pranja, čišćenja i mehaničkog usitnjavanja sirovina | 02 07 01 | otpad od pranja, čišćenja i mehaničkog usitnjavanja sirovina |
| 02 07 04 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu | 02 07 04 | materijali neprikladni za potrošnju ili preradu |
| 03 01 01 | otpadna kora i pluto | 03 01 01 | otpadna kora i pluto |
| 03 01 05 | piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod 03 01 04* | 03 01 05 | piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod 03 01 04* |
| 03 03 01 | otpadna kora i otpaci drveta | 03 03 01 | otpadna kora i otpaci drveta |
| 03 03 07 | mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona | 03 03 07 | mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona |
| 03 03 08 | otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje | 03 03 08 | otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje |
| 04 01 09 | otpad od površinske i završne obrade | 04 01 09 | otpad od površinske i završne obrade |
| 04 02 09 | otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri) | 04 02 09 | otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri) |
| 04 02 21 | otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana | 04 02 21 | otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana |
| 04 02 22 | otpad od prerađenih tekstilnih vlakana | 04 02 22 | otpad od prerađenih tekstilnih vlakana |
| 06 13 03 | ugljeno crnilo | 06 13 03 | ugljeno crnilo |
| 07 02 13 | otpadna plastika | 07 02 13 | otpadna plastika |
| 07 05 14 | kruti otpad koji nije naveden pod 07 05 13* | 07 05 14 | kruti otpad koji nije naveden pod 07 05 13* |
| 08 01 12 | otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod 08 01 11* | 08 01 12 | otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod 08 01 11* |
| 08 01 18 | otpad od uklanjanja boja ili lakova koji nije naveden pod 08 01 17* | 08 01 18 | otpad od uklanjanja boja ili lakova koji nije naveden pod 08 01 17* |
| 08 03 18 | otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17* | 08 03 18 | otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17* |
| 08 04 10 | otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod 08 04 09* | 08 04 10 | otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod 08 04 09* |
| 09 01 10 | fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji ne sadrže baterije | 09 01 10 | fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji ne sadrže baterije |
| 10 01 01 | taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04*) | 10 01 01 | taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04*) |
| 10 01 02 | lebdeći pepeo od izgaranja ugljena | 10 01 02 | lebdeći pepeo od izgaranja ugljena |
| 10 01 03 | lebdeći pepeo od izgaranja treseta i neobrađenog drveta | 10 01 03 | lebdeći pepeo od izgaranja treseta i neobrađenog drveta |
| 10 01 15 | pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod 10 01 14* | 10 01 15 | pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod 10 01 14* |
| 10 01 19 | otpad od pročišćavanja plinova koji nije naveden pod 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18* | 10 01 19 | otpad od pročišćavanja plinova koji nije naveden pod 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18* |
| 10 01 24 | pijesak nastao pri transportu krutih materijala pomoću tekućine | 10 01 24 | pijesak nastao pri transportu krutih materijala pomoću tekućine |
| 10 11 12 | otpadno staklo koje nije navedeno pod 10 11 11* | 10 11 12 | otpadno staklo koje nije navedeno pod 10 11 11* |
| 10 12 06 | odbačeni kalupi | 10 12 06 | odbačeni kalupi |
| 10 12 08 | otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade) | 10 12 08 | otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade) |
| 10 13 14 | otpadni beton i betonski mulj | 10 13 14 | otpadni beton i betonski mulj |
| 11 05 01 | tvrdi cink | 11 05 01 | tvrdi cink |
| 12 01 01 | strugotine i opiljci koji sadrže željezo | 12 01 01 | strugotine i opiljci koji sadrže željezo |
| 12 01 02 | prašina i čestice koje sadrže željezo | 12 01 02 | prašina i čestice koje sadrže željezo |
| 12 01 03 | strugotine i opiljci obojenih metala | 12 01 03 | strugotine i opiljci obojenih metala |
| 12 01 05 | strugotine plastike | 12 01 05 | strugotine plastike |
| 12 01 21 | istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod 12 01 20* | 12 01 21 | istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod 12 01 20* |
| 15 01 01 | papirna i kartonska ambalaža | 15 01 01 | papirna i kartonska ambalaža |
| 15 01 02 | plastična ambalaža | 15 01 02 | plastična ambalaža |
| 15 01 03 | drvena ambalaža | 15 01 03 | drvena ambalaža |
| 15 01 04 | metalna ambalaža | 15 01 04 | metalna ambalaža |
| 15 01 05 | višeslojna (kompozitna) ambalaža | 15 01 05 | višeslojna (kompozitna) ambalaža |
| 15 01 06 | miješana ambalaža | 15 01 06 | miješana ambalaža |
| 15 01 07 | staklena ambalaža | 15 01 07 | staklena ambalaža |
| 15 01 09 | tekstilna ambalaža | 15 01 09 | tekstilna ambalaža |
| 15 02 03 | apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02* | 15 02 03 | apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02* |
| 16 01 03 | otpadne gume | 16 01 03 | otpadne gume |
| 16 01 06 | Otpadna vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente | 16 01 06 | Otpadna vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente |
| 16 01 17 | željezo i legure koje sadrže željezo | 16 01 17 | željezo i legure koje sadrže željezo |
| 16 01 18 | obojeni metali | 16 01 18 | obojeni metali |
| 16 01 19 | plastika | 16 01 19 | plastika |
| 16 01 20 | staklo | 16 01 20 | staklo |
| 16 06 04 | Alkalne baterije(osim 16 06 02*) | 16 06 04 | Alkalne baterije(osim 16 06 02*) |
| 16 06 05 | Ostale baterije i akumulatori | 16 06 05 | Ostale baterije i akumulatori |
| 16 08 01 | istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ili platinu (osim 16 08 07*) | 16 08 01 | istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ili platinu (osim 16 08 07*) |
| 16 11 02 | obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i nije naveden pod 16 11 01* | 16 11 02 | obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i nije naveden pod 16 11 01* |
| 16 11 04 | ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 03* | 16 11 04 | ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 03* |
| 17 01 01 | beton | 17 01 01 | beton |
| 17 01 02 | cigle | 17 01 02 | cigle |
| 17 01 03 | crijep/pločice i keramika | 17 01 03 | crijep/pločice i keramika |
| 17 01 07 | mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06* | 17 01 07 | mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06* |
| 17 02 01 | drvo | 17 02 01 | drvo |
| 17 02 02 | staklo | 17 02 02 | staklo |
| 17 02 03 | plastika | 17 02 03 | plastika |
| 17 03 02 | mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01* | 17 03 02 | mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01* |
| 17 04 01 | bakar, bronca, mjed | 17 04 01 | bakar, bronca, mjed |
| 17 04 02 | aluminij | 17 04 02 | aluminij |
| 17 04 03 | olovo | 17 04 03 | olovo |
| 17 04 04 | cink | 17 04 04 | cink |
| 17 04 05 | željezo i čelik | 17 04 05 | željezo i čelik |
| 17 04 06 | kositar | 17 04 06 | kositar |
| 17 04 07 | miješani metali | 17 04 07 | miješani metali |
| 17 04 11 | kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10* | 17 04 11 | kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10* |
| 17 05 04 | zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03* | 17 05 04 | zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03* |
| 17 06 04 | izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* | 17 06 04 | izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* |
| 17 08 02 | građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01* | 17 08 02 | građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01* |
| 17 09 04 | miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03* | 17 09 04 | miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03* |
| 18 01 04 | oštri predmeti (osim 18 01 03*) | 18 01 04 | oštri predmeti (osim 18 01 03*) |
| 18 01 09 | lijekovi koji nisu navedeni pod 18 01 08* | 18 01 09 | lijekovi koji nisu navedeni pod 18 01 08* |
| 19 02 03 | prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada | 19 02 03 | prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada |
| 19 02 10 | gorivi otpad koji nije naveden pod 19 02 08* i 19 02 09* | 19 02 10 | gorivi otpad koji nije naveden pod 19 02 08* i 19 02 09* |
| 19 05 01 | nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada | 19 05 01 | nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada |
| 19 05 03 | kompost koji nije u skladu sa specifikacijom | 19 05 03 | kompost koji nije u skladu sa specifikacijom |
| 19 09 04 | istrošeni aktivni ugljen | 19 09 04 | istrošeni aktivni ugljen |
| 19 10 01 | otpad od željeza i čelika | 19 10 01 | otpad od željeza i čelika |
| 19 10 02 | otpad od obojenih metala | 19 10 02 | otpad od obojenih metala |
| 19 10 04 | pahuljasta frakcija i prašina, koja nije navedena pod 19 10 03* | 19 10 04 | pahuljasta frakcija i prašina, koja nije navedena pod 19 10 03* |
| 19 10 06 | ostale frakcije koje nisu navedene pod 19 10 05* | 19 10 06 | ostale frakcije koje nisu navedene pod 19 10 05* |
| 19 12 01 | papir i karton | 19 12 01 | papir i karton |
| 19 12 02 | željezo i legure koje sadrže željezo | 19 12 02 | željezo i legure koje sadrže željezo |
| 19 12 03 | obojeni metali | 19 12 03 | obojeni metali |
| 19 12 04 | plastika i guma | 19 12 04 | plastika i guma |
| 19 12 05 | staklo | 19 12 05 | staklo |
| 19 12 07 | drvo koje nije navedeno pod 19 12 06* | 19 12 07 | drvo koje nije navedeno pod 19 12 06* |
| 19 12 08 | tekstili | 19 12 08 | tekstili |
| 19 12 09 | minerali (npr. pijesak, kamenje) | 19 12 09 | minerali (npr. pijesak, kamenje) |
| 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) | 19 12 10 | gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |
| 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* |
| 19 13 02 | kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji nije naveden pod 19 13 01* | 19 13 02 | kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji nije naveden pod 19 13 01* |
| 20 01 01 | papir i karton | 20 01 01 | papir i karton |
| 20 01 02 | staklo | 20 01 02 | staklo |
| 20 01 08 | biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina | 20 01 08 | biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina |
| 20 01 10 | odjeća | 20 01 10 | odjeća |
| 20 01 11 | tekstili | 20 01 11 | tekstili |
| 20 01 25 | jestiva ulja i masti | 20 01 25 | jestiva ulja i masti |
| 20 01 28 | boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27* | 20 01 28 | boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27* |
| 20 01 30 | deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29* | 20 01 30 | deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29* |
| 20 01 32 | lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31* | 20 01 32 | lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31* |
| 20 01 34 | baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33* | 20 01 34 | baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33* |
| 20 01 36 | odbačene električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* | 20 01 36 | odbačene električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* |
| 20 01 38 | drvo koje nije navedeno pod 20 01 37* | 20 01 38 | drvo koje nije navedeno pod 20 01 37* |
| 20 01 39 | plastika | 20 01 39 | plastika |
| 20 01 40 | metali | 20 01 40 | metali |
| 20 01 41 | otpad od čišćenja dimnjaka | 20 01 41 | otpad od čišćenja dimnjaka |
| 20 02 01 | biorazgradivi otpad | 20 02 01 | biorazgradivi otpad |
| 20 02 02 | zemlja i kamenje | 20 02 02 | zemlja i kamenje |
| 20 02 03 | ostali otpad koji nije biorazgradiv | 20 02 03 | ostali otpad koji nije biorazgradiv |
| 20 03 01 | Miješani komunalni otpad | 20 03 01 | Miješani komunalni otpad |
| 20 03 02 | otpad s tržnica | 20 03 02 | otpad s tržnica |
| 20 03 03 | ostaci od čišćenja ulica | 20 03 03 | ostaci od čišćenja ulica |
| 20 03 07 | glomazni otpad | 20 03 07 | glomazni otpad |

| VRSTA UREĐAJA/ OPREME | NAZIV PROIZVOĐAČA | TIP | NAMJENA |
| --- | --- | --- | --- |
| Jumbo vreće | RAZNO | Sa 4 petlje za podizanje. Nosivost do 1 t. Standardnih dimenzija palete. | skladištenje |
| Bačve za željezo i ostale metale | RAZNI | 1 m3 | skladištenje |
| Kontejner-baja (2 kom) | NEPOZNATO | 5 - 8 m³ | skladištenje materijala |
| Roll kontejner (2 kom) (2 KOM) | NEPOZNATO | 32 m³ | skladištenje materijala |
| Rovokopač | FIAT | KOBELCO E145W | ukrcaj-iskrcaj tereta |

OPIS METODA OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Prihvaćene kategorije neopasnog otpada privremeno će se skladištiti do trenutka odvoza sa predmetne lokacije. Prostor za skladištenje otpada je u potpunosti natkriven te ima nepropusnu podlogu čime je spriječeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom u okoliš. Skladištenje otpada obavlja se na način da se pojedine vrste otpada odvojeno odlažu u spremnike ili na pod skladišta. Nakon što se uskladište dovoljne količine za transport, otpad se odvoziti na daljnju obradu drugim obrađivačima (oporabiteljima) vlastitim prijevoznim sredstvom, prijevoznim sredstvima drugih prijevoznika otpada ili sredstvima prijevoza obrađivača otpada. U skladištu će se na istom mjestu, ali u različito vrijeme i sukladno potrebama, skladištiti različiti ključni brojevi otpada, ispunjavajući pri tome obvezu označavanja spremnika i prostora za skladištenje u rasutom obliku sa potrebnim podacima. Opis skladištenja pojedinih kategorija otpada: Izdvojene vrste otpada prikladne za ponovnu upotrebu (ambalažni otpad, otpadne gume, EE otpad te tekstil i odjeća) skladište se na za to predviđenom mjestu, odvojeno u spremnicima, u jumbo vrećama ili u rasutom stanju, na podu. Ukoliko se izdvoje uređaji i oprema koji sadrže tvari i komponente za koje se smatra da su opasni (kondenzatori koji sadrže polikloriranebifenile (PCB), komponente koje sadrže živu, azbest, katodne cijevi; oprema koja sadrži klorofluorougljikovodike; plinske izborne svjetiljke; zasloni pozadinski osvijetljeni plinskim izbornim svjetiljkama i sl.) isti se neće rastavljati nego će se isključivo skladištiti u kontejnerima odvojeno prema vrstama te prosljeđivati ovlaštenim sakupljačima/oporabiteljima/obrađivačima. Otpadno ulje se skladišti u primarne spremnike zapremine do 60 l te IBC od 1 m3 (1.000 l). Otpadne gume se skladište u rasutom stanju na podu. Sortirani i sabijeni ambalažni otpad se skladišti u balama na za to predviđenom prostoru. Sortirani građevinski otpad se skladišti u spremnicima ili u rasutom stanju. Sortirani i sabijeni tekstil se skladišti u balama na za to predviđenom prostoru. Otpad ključnih brojeva iz grupa 20 01, 20 02, 20 03 će se skladišti u zatvorenim spremnicima do odvoza s lokacije gospodarenja neopasnim otpadom. Rastavljeni EE otpad se skladišti u spremnicima do odvoza s lokacije gospodarenja neopasnim otpadom. Dopušteni kapacitet tehnološkog procesa skladištenja krutog otpada: Ukupan volumen skladišnog prostora iznosi 2700 m³, dok površina korisnog prostora skladišta iznosi 75 % ukupnog volumena, odnosno 2025 m³. Dopušteni kapacitet tehnološkog procesa skladištenja tekućeg otpada: Tekući otpad se skladišti u adekvatnim spremnicima volumena do 60 l (30 kom) i 1.000 l (3 kom). Kao sekundarni spremnik za skladištenje tekućeg otpada koristi se tankvana kapaciteta (Vtankvane = 10,08 m3). Zapremina najvećeg primarnog spremnika koji se može postaviti na slijevnoj površini ovog sekundarnog spremnika iznosi 1 m3. Otpad se skladišti u rasutom stanju na nepropusnoj podlozi ili u spremnicima, ovisno u vrsti otpada u ograđenom prostoru namijenjenom za skladištenje otpada. Otpad se skladišti po vrstama i ključnim brojevima, te kontinuirano odvozi na danju oporabu ili zbrinjavanje radi sprječavanja nagomilavanja.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Tehnološki proces skladištenja otpada obavljaju obučeni djelatnici tvrtke Solution d.o.o. koji količine i vrste uskladištenog otpada kontinuirano evidentiraju upisivanjem podataka u obrasce o nastanku i tijeku otpada. Prostor u kojem se skladišti otpad je ograđen i pod stalnim je nadzorom, a na ulazu u skladište je nalazi se istaknuti natpis o zabrani pristupu neovlaštenim osobama. Redovno se kontrolira ispravnost opreme (rad na siguran način) koja se koristi prilikom skladištenja otpada. Zaposlenici koji rade na strojevima moraju biti obučeni i posjedovati Uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način. Prije početka rada zaposlenici moraju biti upoznati s uputama o radu.

Upute za rad

Prilikom skladištenja, odgovorna osoba dužna je: 1. Otpad skladištiti po vrstama i ključnim brojevima, u spremnicima ili u rasutom stanju u skladištu neopasnog otpada na nepropusnoj podlozi. Djelatnici moraju biti obučeni za pravilno i sigurno skladištenje na mjestima označenim za određenu vrstu otpada. Zbog ekonomičnijeg skladištenja i lakšeg manipuliranja, dio otpada se skladišti u specijaliziranim vrećama kapaciteta 2 m³. 2. Prostor skladišta držati prohodnim za strojeve koji sudjeluju u procesu skladištenja otpada. Ostale upute za rad osim onih koje su već prethodno opisane nisu definirane.

## b) OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA

## Tablica 4.

|  | OBVEZA |
| --- | --- |
| ZRAK | Nema ispuštanja u zrak. |
| VODA | Negativni utjecaj na vode je sveden na minimum obzirom da se u skladišnom prostoru odlažu neopasni materijali otporni na vanjske utjecaje te se odlažu na podloge sačinjene od vodonepropusnog materijala. U tehnološkom postupku nema primjene vode. |
| TLO | Nema ispuštanja u tlo. |
| SUSTAV JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA | Otpad se skladišti na asfaltiranim betoniranim nepropusnim podlogama, sa kontrolom ispuštanja slivnih voda putem izgrađenog vodonepropusnog internog kanalizacijskog sustava i separatora u javni sustav odvodnje i kanalizacije. Tvrtka ima Vodopravnu dozvolu (klasa: UP/I-325-04/11-05/68, urbroj: 374-22-4-11-3) izdanu od strane Hrvatskih voda VGO za vodno područje slivova Drave i Dunava u Osijeku 30. rujna, 2011. godine. Ispuštanje otpadnih voda se provodi: - sanitarne i tehnološke otpadne vode ispuštaju se u sustav javne odvodnje, - oborinske otpadne vode ispuštaju se u otvoreni kanal nakon pročišćavanja u taložnici i separatoru ulja i masti. Tvrtka je obavezna prema Vodopravnoj dozvoli provesti analizu sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje 2 × godišnje. Prema analizama otpadnih voda emisije otpadnih voda su unutar graničnih vrijednosti. |

# Nacrt prostornog razmještaja tehnoloških procesa

# Sheme tehnoloških procesa

# Mjere nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupka za koje je izdana dozvola

Ukoliko dođe do prestanka rada, tvrtka je dužan zbrinuti sav otpad koji se u tom trenutku zatekne na lokaciji preko ovlaštenih sakupljača i/ili oporabitelja, ovisno o vrsti otpada koju je potrebno zbrinuti.

Odluka o uklanjanju opreme i/ili uređenju za kasniju namjenu lokacije donijeti će se u trenutku kada se donese odluka o prestanku rada.

Nakon prestanka obavljanja djelatnosti za koju je izdana dozvola postojeći objekti i spremnici za otpad mogu se ukloniti ili prenamijeniti.

Prilikom prenamjene sve preostale količine otpada skupljat će se u spremnicima koji će se privremeno skladištiti, odvojeno prema vrstama i zbrinuti putem treće ovlaštene osobe. O prestanku obavljanja djelatnosti obavijestiti će se nadležne institucije.

Može se očekivati da će se prilikom rušenja/uklanjanja pojaviti određene količine opasnog i neopasnog otpada. U nastavku daje se kratak opis postupanja s mogućim opasnim i neopasnim otpadom.

- Otpad nastao uklanjanjem mora se skupljati u spremnike koji će se privremeno skladištiti, odvojeno prema vrstama, s odgovarajućom podlogom koja omogućava lako skupljanje i čišćenje. Otpad se mora skladištiti na način da se onemogući rasipanje, prolijevanje, širenje prašine i mirisa.

- Na temelju rezultata analize otpada odrediti način zbrinjavanja određene vrste otpada i predati ovlaštenom sakupljaču i/ili oporabitelju.

- Prilikom utovara i prijevoza onečišćenih materijala poduzimati sve propisane mjere za osiguranje tereta od prosipanja.

- U slučaju prometne nezgode sav materijal će se bez ostatka ukloniti s prometnih i svih ostalih površina i odvesti na odredište.

Da bi se spriječilo ispuštanje prašine u atmosferu prilikom uklanjanja objekta i spremnika poduzimat će se slijedeće mjere:

- građevinska šuta i iskopani materijal gdje se nalazi zaprašeni usitnjeni materijal mora se prekrivati da ne postoji mogućnost podizanja prašine uslijed vjetra,

- čitav postupak uklanjanja objekata vezan uz mogućnost nastajanja prašine mora se vršiti uz blago vlaženje i polijevanje otpadnog građevnog materijala vodom.

Tijekom uklanjanja ili prenamjene potrebno je provoditi sve propisane mjere zaštite na radu i mjere zaštite od požara.

U slučaju bilo koje akcidentne situacije treba prekinuti s radom do otklanjanja razloga zbog kojeg je akcident nastao.

Tvrtka je dužna u roku od 12 mjeseci poduzeti mjere nakon zatvaranja odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola.

# Izračuni

a) ZAPREMINE SEKUNDARNIH SPREMNIKA

Spremnik 1

Dužina spremnika: 	6 m

Širina spremnika:	2,4 m

Visina spremnika: 	0,7 m

Zapremina sekundarnog spremnika (tankvane) izračunata je na sljedeći način:

Vtankvane = 6 m x 2,4 m x 0,7 m = 10,08 m3

Primarni spremnici u kojima će se zaprimati i skladištiti tekući otpad biti će zapremine do 60 l te IBC spremnici od 1 m3 (1.000 l).

Tankvana ima kapacitet (Vtankvane = 10,08 m3) veći od 110% kapaciteta najvećeg primarnog spremnika (IBC spremnik od 1 m3).

Zapremina svih primarnih spremnika koji se mogu postaviti na slijevnoj površini tankvane je 40 m3 uz zadovoljen uvjet da tankvana ima 25% kapaciteta svih primarnih spremnika na istoj slijevnoj površini.

Izračunati volumen sekundarnog spremnika (tankvane) iznosi 10,08 m3.

Zapremina najvećeg primarnog spremnika koji se može postaviti na slijevnoj površini ovog sekundarnog spremnika iznosi 1 m3.

b) KORISNI PROSTOR SKLADIŠTA

Skladište

Površina: 10 x 30 = 300 m²

Visina skladišta: 9 m

UKUPAN VOLUMEN SKLADIŠNOG PROSTORA: 300 m² x 9 m = 2700 m³

KORISNI PROSTOR SKLADIŠTA: 75% ukupnog volumena skladišta = 2025 m³

## Prilog 1 Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstava Hrvatske komore inženjera građevinarstva

## Prilog 2 Preslika o obveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti nositelja izrade elaborata

# Text boxes

0,7 m

6 m

2,4 m